## Slide 1
中国国际大学生创新大赛（2026）· 陕西赛区特色专项 · 人形机器人专项 · 小人形组
A.T.R.I.
桌面自主人形智能
Autonomous Tabletop Robotic Intelligence
一台低成本桌面双足机器人，统一五项比赛任务的离线自主执行
评审遴选汇报 | 项目简称：A.T.R.I. | 西安交通大学

## Slide 2
ONE-LINE INTRO
项目速览
一台低成本桌面双足机器人，把五项比赛任务统一到同一套软硬件框架中，默认全离线自主运行。
目标自由度
目标采用 22 个主动自由度：双腿各 5、双臂各 4、躯干 2、头部 2。当前为方案设计值，待样机阶段验证。
22 DOF
五项任务一体
人脸识别、二维码循迹、物品搬运、体育运动、娱乐交互，用 JSON 任务卡和同一套状态机统一调度。
5 TASKS
默认离线运行
识别、解析、决策与动作执行全部在本地完成，现场断网后仍可继续自主工作。
OFFLINE
A.T.R.I. · 人形机器人专项 · 小人形组
02

## Slide 3
WHY A.T.R.I.
为什么做
教育门槛高
全尺寸人形机器人价格高、体积大，本科教学难以大规模配置和复现。
竞赛整合难
人脸、循迹、搬运、体育、娱乐散落在不同平台，训练、演示与交接成本高。
套件不开放
成品竞赛套件上手快，但软件框架封闭，二次开发与任务扩展受限。
我们的回答：A.T.R.I. = 低成本自组构型 + 五任务统一调度 + 全离线本地推理 + 可二次开发
A.T.R.I. · 人形机器人专项 · 小人形组
03

## Slide 4
RULE COMPLIANCE
赛道合规对照
官方要求 | A.T.R.I. 设计 | 状态
身高 ≤ 60cm | 目标约 37.3cm | 达标（设计值）
体宽 / 厚 ≤ 30cm | 约 18.7cm × 10.6cm | 达标（设计值）
主动关节 ≥ 18 | 22 自由度：腿5×2 / 臂4×2 / 躯干2 / 头2 | 达标
电源电压 ≥ 7.4V | 11.1V 3S 锂电池组 | 达标
IMU / 摄像头 / 麦克风 / 扬声器 | 6轴IMU · 单目广角相机 · 环形麦克风 · 扬声器 | 达标
自主离线运行 | 默认全离线，断网后继续自主工作 | 达标
场地 2400 × 2400mm | 面向五个任务区整体设计 | 达标
说明：目标尺寸与构型为当前方案设计值，具体型号与 BOM 在样机阶段逐项确认；所有硬性指标均按官方口径预留余量。
A.T.R.I. · 人形机器人专项 · 小人形组
04

## Slide 5
HARDWARE
硬件架构
22 自由度目标构型
头部 2
视觉巡视 · 人机示意
躯干 2
重心调整 · 上身姿态补偿
双臂 8
肩2·肘1·夹爪1 × 2（桌面轻物抓取）
双腿 10
髋3·膝1·踝1 × 2（行走/踢球）
合计 22 DOF ≥ 官方要求 18 DOF
感知与供电
传感器组
6 轴 IMU · 单目广角相机 · 环形麦克风 · 扬声器
电源
11.1V 3S 锂电池组，满足 ≥7.4V；大脑/小脑/舵机独立供电
当前为方案级选型：具体舵机、STM32 与边缘计算板型号，在样机阶段按扭矩、重量与供电需求确定。
A.T.R.I. · 人形机器人专项 · 小人形组
05

## Slide 6
SOFTWARE
软件架构
大脑 · 边缘计算板（设计）
视觉感知：人脸 / 二维码 / 物体 / 球体
任务状态机：JSON 任务卡解析与调度
离线语音：本地 TTS 与关键词应答
高层指令：前进 / 转向 / 抓取序列
小脑 · STM32 + IMU（设计）
逆运动学（IK）解算
ZMP 步态生成
姿态闭环与跌倒保护
22 路总线舵机控制
同一套任务卡与接口贯穿仿真、借机、样机三阶段；模块可独立替换、逐步接入真实硬件。
A.T.R.I. · 人形机器人专项 · 小人形组
06

## Slide 7
FIVE MISSIONS
五项任务实现路线
人脸识别
检测 → 特征 → 匹配 → TTS 播报
1
二维码循迹
识别 → 透视矫正 → JSON → 状态机
2
物品搬运
检测 → 对齐 → 抓取 → 平移 → 释放
3
体育运动
球体定位 → 调整朝向 → 踢球
4
娱乐交互
关键词 → 动作 → 语音 → 音乐
5
五项任务共享同一套硬件与状态机，通过 JSON 任务卡切换；校赛阶段先完成各任务最小闭环，晋级后再按评分细则补强。
A.T.R.I. · 人形机器人专项 · 小人形组
07

## Slide 8
PROJECT FEATURES
项目特点
01
一台机器人完成五项任务
五项任务共用同一套技能库和状态机，不为每项任务单独编写程序。
02
二维码既识别，也下发任务
任务信息写入二维码，识别后解析为 JSON 直接执行；换任务只需改二维码内容，不用改主程序。
03
主流程不依赖网络
人脸识别、二维码解析、语音播报和任务切换全部本地完成，现场可断网运行。
说明：当前项目处于报名与方案设计阶段，以上为实现路径，尚未形成实物测试数据。
A.T.R.I. · 人形机器人专项 · 小人形组
08

## Slide 9
ADVANTAGE 01
全离线本地推理
演示时关闭网络，识别、决策、控制与交互继续执行。
全部本地处理
人脸识别、二维码解析、语音播报与任务状态机均在板载计算单元运行。
不怕现场断网
关闭网络后，识别、决策、控制与交互仍按原流程运行。
数据不出设备
任务数据不依赖云端 API，适合课堂、竞赛与实验室场景。
A.T.R.I. · 人形机器人专项 · 小人形组
09

## Slide 10
ADVANTAGE 02
低成本一体化
全尺寸人形
体积大、价格高
不适合本科教学大规模配置
教育双足
功能偏向单一场景
多任务统一编排不足
成品竞赛套件
上手快、硬件完整
软件封闭、扩展需自改
A.T.R.I.
低成本自组
五任务统一
全离线
样机预算约 ¥3600；边缘计算板与 STM32 开发板由实验室现有设备提供，不计入本次新增预算，进一步降低进入门槛。
A.T.R.I. · 人形机器人专项 · 小人形组
10

## Slide 11
ROADMAP
项目规划与阶梯预算
阶段 0
报名与方案设计
完成合规构型与五项任务路线；提交企划书与 PPT 材料
0–100 元
阶段 1
仿真 + 借机验证
Webots/PyBullet 仿真，借用平台跑通五项任务最小闭环
0–500 元
阶段 2
自组样机
晋级后按 BOM 组装 22 自由度样机，逐项联调与留痕
1500–3500 元
阶段 3
省赛冲刺
按评分细则补强演示，完善训练数据、视频与研发日志
按经费/赞助
A.T.R.I. · 人形机器人专项 · 小人形组
11

## Slide 12
CURRENT STATUS
当前进展
模块 | 当前状态 | 说明
方案设计 | 已完成 | 确定 22 自由度构型、软硬件分工、五项任务实现路径
报名填报 | 进行中 | 完成系统报名与校内备案
仿真环境 | 未开始 | 报名后搭建 Webots / PyBullet 模型与任务环境
硬件样机 | 未开始 | 晋级后启动自组或借用
五项任务实现 | 未开始 | 校赛阶段完成最小闭环
项目处于报名与方案设计阶段，尚未有实物样机和测试数据；后续按阶段推进并如实补充。
A.T.R.I. · 人形机器人专项 · 小人形组
12

## Slide 13
TECH TARGETS
阶段性技术指标
指标 | 当前目标 | 当前结果
双足连续行走 | ≥ 1 m | 未测试
二维码识别成功率 | ≥ 90% | 未测试
人脸识别成功率 | ≥ 90% | 未测试
抓取成功率 | ≥ 80% | 未测试
踢球成功率 | ≥ 80% | 未测试
单机离线运行时间 | ≥ 30 min | 未测试
说明：目标值随官方评分细则与样机测试结果滚动更新；当前无实测数据，不编造结果。
A.T.R.I. · 人形机器人专项 · 小人形组
13

## Slide 14
RISK
风险与应对
样机尚未到位
仿真先行 + 借用平台联调，不阻塞算法验证与任务闭环。
双足步态稳定性
ZMP 步态 + 姿态闭环 + 躯干 2 自由度余量；分模块逐步调参。
经费与周期有限
阶梯解锁预算：0–100 → 0–500 → 1500–3500 元档；复用实验室设备降本。
原则：不把“规划”说成“已完成”；仿真、借机与样机使用同一套任务卡和接口，某平台出问题时先在其他平台继续测试。
A.T.R.I. · 人形机器人专项 · 小人形组
14

## Slide 15
TEAM
团队与技术储备
学科交叉：计算机 / 电子 / 自动化 —— 覆盖感知、控制、硬件与系统集成
何浩睿
项目负责人
机械结构 · 双足步态 · 舵机配置
周柏宇
项目统筹
系统集成 · 报名答辩
胡晟瑞
视觉感知
人脸识别 · 二维码 · 物体检测
王旭琪
交互与仿真
状态机 · 离线语音 · 仿真环境
张景昆
自动化专业
运动控制 · 硬件支持
指导老师：陈妍 · 李璐（技术方向把关 / 设备协调）
A.T.R.I. · 人形机器人专项 · 小人形组
15

## Slide 16
VISION
项目愿景
让低成本桌面双足机器人，成为具身智能教育的公共基础设施。
可复现
同一套任务卡/接口，课程与竞赛可复用
可扩展
新增任务只需增加任务卡与技能模块，不重写整机
可负担
低成本自组 + 实验室设备复用
研发链路：仿真 → 借用平台 → 自组样机 → 课程/竞赛落地
A.T.R.I. · 人形机器人专项 · 小人形组
16

## Slide 17
A.T.R.I.
一台机器人，一个统一任务链，让具身智能实验走进课堂与赛场。
恳请各位专家给予支持与指导
A.T.R.I. 项目组 · 西安交通大学
项目负责人：何浩睿 | 指导老师：陈妍 · 李璐