## Slide 1
中国国际大学生创新大赛（2026）· 陕西赛区特色专项 · 人形机器人专项 · 小人形组
A.T.R.I.
桌面自主人形智能
Autonomous Tabletop Robotic Intelligence
一台机器人，离线完成人形机器人专项五项任务
评审遴选汇报 | 项目简称：A.T.R.I. | 西安交通大学

## Slide 2
ONE-LINE INTRO
项目速览
A.T.R.I. · 人形机器人专项 · 小人形组
02
一台低成本桌面双足机器人，把五项比赛任务统一到同一套软硬件框架中，默认全离线自主运行。
目标自由度
22 个主动自由度：双腿各 5、双臂各 4、躯干 2、头部 2，满足小人形组检录要求。
22 DOF
五项任务一体
人脸识别、二维码循迹、物品搬运、体育、娱乐，用 JSON 任务卡统一调度。
5 TASKS
默认离线运行
识别、解析、决策与动作执行全部本地完成，断网后仍可继续自主工作。
OFFLINE

## Slide 3
WHY A.T.R.I.
为什么做
A.T.R.I. · 人形机器人专项 · 小人形组
03
教育门槛高
全尺寸人形机器人价格高、体积大，本科教学难以大规模配置和复现。
竞赛整合难
人脸、循迹、搬运、体育、娱乐散落在不同平台，训练与演示成本高。
套件不开放
成品竞赛套件上手快，但软件框架封闭，二次开发与任务扩展受限。
我们的回答：A.T.R.I. = 低成本自组构型 + 五任务统一调度 + 全离线本地推理 + 可二次开发

## Slide 4
RULE COMPLIANCE
赛道合规对照
A.T.R.I. · 人形机器人专项 · 小人形组
04
官方要求 | A.T.R.I. 设计 | 状态
身高 ≤ 60cm | 目标约 37.3cm | 达标
体宽 / 厚 ≤ 30cm | 约 18.7cm × 10.6cm | 达标
主动关节 ≥ 18 | 22 自由度：腿5×2 / 臂4×2 / 躯干2 / 头2 | 达标
电源电压 ≥ 7.4V | 11.1V 3S 锂电池组 | 达标
IMU / 摄像头 / 麦克风 / 扬声器 | 6轴IMU · 单目广角相机 · 环形麦克风 · 扬声器 | 达标
自主离线运行 | 默认全离线，断网后继续自主工作 | 达标
赛道 2400 × 2400mm | 面向五个任务区整体设计 | 达标
* 目标尺寸与构型为当前方案设计值，具体型号与 BOM 在样机阶段逐项确认；所有硬性指标均按官方口径预留余量。

## Slide 5
HARDWARE
硬件架构
A.T.R.I. · 人形机器人专项 · 小人形组
05
22 自由度目标构型
头部 2
视觉巡视 · 人机示意
躯干 2
重心调整 · 上身姿态补偿
双臂 8
肩2·肘1·夹爪1 × 2（桌面轻物抓取）
双腿 10
髋3·膝1·踝1 × 2（行走/踢球）
合计 22 DOF ≥ 官方要求 18 DOF
感知与供电
传感器组
6 轴 IMU · 单目广角相机 · 环形麦克风 · 扬声器
电源
11.1V 3S 锂电池组，满足 ≥7.4V；大脑/小脑/舵机独立供电
说明：当前为方案级选型，具体舵机/控制板型号在样机阶段按扭矩、重量与供电需求确定。

## Slide 6
SOFTWARE
软件架构
A.T.R.I. · 人形机器人专项 · 小人形组
06
大脑 · 边缘计算板
视觉感知：人脸 / 二维码 / 物体 / 球体
任务状态机：JSON 任务卡解析与调度
离线语音：本地 TTS 与关键词应答
高层指令下发：前进 / 转向 / 抓取序列
小脑 · STM32 + IMU
逆运动学（IK）解算
ZMP 步态生成
姿态闭环与跌倒保护
22 路总线舵机控制
高层指令
同一套任务卡与接口贯穿仿真、借机、样机三阶段，模块可独立替换、逐步增加真实硬件。

## Slide 7
FIVE MISSIONS
五项任务实现路线
A.T.R.I. · 人形机器人专项 · 小人形组
07
人脸识别
检测 → 特征 → 匹配 → TTS 播报
1
二维码循迹
识别 → 透视矫正 → JSON → 状态机
2
物品搬运
检测 → 对齐 → 抓取 → 平移 → 释放
3
体育运动
球体定位 → 调整朝向 → 踢球
4
娱乐休闲
关键词 → 动作 → 语音 → 音乐
5
五项任务共享同一套硬件与状态机，通过 JSON 任务卡即可切换，无需更换机器人。

## Slide 8
CORE TECH CHAIN
核心技术链
A.T.R.I. · 人形机器人专项 · 小人形组
08
JSON 任务卡
统一描述任务指令与参数
状态机调度
待机→进入→执行→反馈
技能库
动作/语音/视觉技能模块复用
感知反馈闭环
检测误差→调整→再次检测→执行
本地推理
全程离线，断网继续运行
创新点不是“把模块堆在一起”
而是让“任务描述 → 决策调度 → 技能执行 → 感知反馈”形成一条可在低算力、离线环境下运行的技术链；新增任务只需增加任务卡和技能模块，不必重写整机逻辑。

## Slide 9
ADVANTAGE 01
核心优势一：全离线本地推理
A.T.R.I. · 人形机器人专项 · 小人形组
09
“拔掉网线，任务继续。”
全部本地处理
人脸识别、二维码解析、语音播报与任务状态机均在板载计算单元运行。
不怕现场断网
演示时关闭网络后，识别、决策、控制与交互继续按原流程运行。
隐私与数据安全
任务数据不出设备，适合课堂、竞赛与实验室等敏感场景。

## Slide 10
ADVANTAGE 02
核心优势二：低成本一体化方案
A.T.R.I. · 人形机器人专项 · 小人形组
10
全尺寸人形
体积大、价格高
不适合本科教学大规模配置
教育双足
功能偏向单一场景
多任务统一编排不足
成品竞赛套件
上手快、硬件完整
软件封闭、扩展需自改
A.T.R.I.
低成本自组 + 五任务统一 + 全离线
面向课程/竞赛/二次开发复用
样机预算约 ¥3600，边缘计算板与 STM32 可复用实验室现有设备，进一步降低进入门槛。

## Slide 11
INNOVATION
一句话创新
A.T.R.I. · 人形机器人专项 · 小人形组
11
用统一任务卡描述，让一台小型双足机器人在有限算力与断网条件下，自主完成多任务。
JSON 任务卡
任务与参数配置化，可动态修改
FSM 状态机
多任务统一调度，流程可追踪
感知-运动闭环
视觉反馈驱动对齐与执行

## Slide 12
ROADMAP
项目规划
A.T.R.I. · 人形机器人专项 · 小人形组
12
阶段 0 报名与方案设计
完成合规构型与五项任务路线；提交企划书与 PPT 材料
阶段 1 仿真 + 借机验证
Webots/PyBullet 仿真，借用平台跑通五项任务最小闭环
阶段 2 自组样机
晋级后按 BOM 组装 22 自由度样机，逐项联调与留痕
阶段 3 省赛冲刺
按评分细则补强演示，完善训练数据、视频与研发日志
预算采用阶梯解锁：报名 0–100 元 → 校赛 0–500 元 → 样机 1500–3500 元 → 冲刺按经费/赞助追加

## Slide 13
NEXT STEPS
下一步行动计划
A.T.R.I. · 人形机器人专项 · 小人形组
13
① 仿真先行
Webots / PyBullet 搭建双足与视觉任务环境，先验证步态、感知和任务流程。
② 借机联调
优先借用实验室/指导老师的双足机器人，跑通五项任务最小闭环并录制证据。
③ 自组样机
晋级后按 22 自由度构型与 BOM 自组样机，逐项完成步态、感知与任务联调。
三步共用同一套任务卡与接口，保证“仿真 → 借机 → 样机”进展可平滑迁移、可留痕。

## Slide 14
TEAM
团队与技术储备
A.T.R.I. · 人形机器人专项 · 小人形组
14
学科交叉：计算机 / 电子 / 自动化 —— 覆盖感知、控制、硬件与系统集成
何浩睿
项目负责人
机械结构 · 双足步态 · 舵机配置
周柏宇
项目统筹
系统集成 · 报名答辩
胡晟瑞
视觉感知
人脸识别 · 二维码 · 物体检测
王旭琪
交互与仿真
状态机 · 离线语音 · 仿真环境
张景昆
自动化专业·新增
运动控制 · 硬件支持
指导老师：陈妍 · 李璐（技术方向把关 / 设备协调）

## Slide 15
RISK
风险与应对
A.T.R.I. · 人形机器人专项 · 小人形组
15
样机尚未到位
仿真先行 + 借用平台联调；不阻塞算法验证与任务闭环。
双足步态稳定性
ZMP 步态 + 姿态闭环 + 躯干 2 自由度余量；分模块逐步调参。
经费与周期有限
阶梯解锁预算：0 → 1500 → 3500 → 6000 档；复用实验室设备降本。
原则：不把“规划”说成“已完成”，所有阶段用同一套接口与研发日志留痕，确保材料可追溯。

## Slide 16
VISION
项目愿景
A.T.R.I. · 人形机器人专项 · 小人形组
16
让低成本桌面双足机器人，成为具身智能教育的公共基础设施。
可复现
同一套任务卡/接口，课程与竞赛可复用
可扩展
新增任务无需重写整机，配置化扩展
可负担
低成本自组 + 实验室设备复用
研发链路：仿真 → 借用平台 → 自组样机 → 课程/竞赛落地

## Slide 17
A.T.R.I.
一台机器人，一个统一任务链，让具身智能实验走进课堂与赛场。
恳请各位专家给予支持与指导
A.T.R.I. 项目组 · 西安交通大学
项目负责人：何浩睿 | 指导老师：陈妍 · 李璐