## Slide 1
中国国际大学生创新大赛（2026） 陕西赛区特色专项 · 人形机器人专项 · 小人形组
A.T.R.I.
桌面自主人形智能
AUTONOMOUS TABLETOP ROBOTIC INTELLIGENCE
一台能自己看、自己想、自己走的桌面双足机器人
22 DOF · 47.5 cm · 133 项测试通过
22 个主动自由度 双腿 10 · 双臂 8 · 躯干 2 · 头部 2
项目团队
何浩睿 · 周柏宇 · 胡晟瑞 · 王旭琪 · 张景昆
指导教师 陈妍 · 李璐
22 关节结构运动学图 图号 ATRI-DWG-001
软件栈已跑通五项任务闭环；样机在晋级后制造。

## Slide 2
00 项目概要
项目概要
A.T.R.I. 桌面自主人形智能
02 / 51
五项赛题共用一套任务系统，软件栈已经跑通
左边是要解决的问题，中间是已经做出来的东西，右边是当前推进到哪一步。
要解决的问题
01
设备贵
教育型小型双足套件多在数千至万元级，一个班 20 台就是十万级
02
算法散
人脸、循迹、抓取、步态散在四五套互不相通的工程里
03
断网瘫
依赖云端推理的方案，赛场一断网就失效
已经做出来的
22 DOF
主动自由度：双腿 10 + 双臂 8 + 躯干 2 + 头部 2
133 项
测试全通过 = 软件行为 51 + 设计模型与工程图 82
5/5
五项任务无硬件闭环演示全部通过，可当场复现
¥2100 –2800
新增采购（全口径 ¥2788–3456；差额为借用主控与已有电池）
推进到哪一步
● 已完成
软件栈 + 设计模型
133 项测试、5/5 闭环、22 关节设计模型与 4 张工程图
◐ 进行中
仿真验证
闭环控制律已跑出收敛序列与鲁棒性边界；Webots 22 DOF 运动学联调通过
○ 规划中
实物样机
晋级后启动采购、3D 打印与装配
本页状态
● 已完成

## Slide 3
00 项目概要
项目概要
A.T.R.I. 桌面自主人形智能
03 / 51
六章，从「为什么做」走到「谁来做、要多少钱」
每页只挂一个主状态标签；行内细则用小标。
01
立项基础
为什么要在此时此地做这台机器人
P04–P10
02
面向市场
卖给谁、市场多大、凭什么赢
P11–P15
03
技术架构与实现
怎么做的、技术硬在哪
P16–P31
04
五项任务闭环
五项赛题具体怎么跑通
P32–P39
05
特色与创新
我们独特在哪
P40–P44
06
验证与推进
做到哪步、谁在做、要多少钱
P45–P51
状态标注制度
● 已完成
仓库里有代码、测试或工程图可查证
◐ 进行中
已启动、有中间产物
○ 规划中
方案已定、尚未落地
◇ 设计目标
有设计模型与图纸，无实物

## Slide 4
01
为什么要在此时、此地，做一台桌面双足机器人
立项基础 · P04–P10

## Slide 5
01 立项基础
第 1 章
A.T.R.I. 桌面自主人形智能
05 / 51
政策、区域、赛事三条线，在同一年交汇到同一个点
这三件事同时要求同一件东西：一台便宜、能拆开讲原理、能跑完整任务链的机器人。
2026.4 具身智能列入本科专业目录
国家政策
2026 年 4 月「具身智能」列入普通高等学校本科专业目录，西安交通大学为首批获批建设高校之一，同年秋季开始本科招生。新专业需要能成班开出的实验设备。
区域政策
陕西省推进「人工智能+教育」行动计划，需要可落地的教学载体，而不只是课程与平台。
赛事规则
人形机器人专项设小人形组，五项任务清单（人脸识别 / 二维码循迹 / 物品搬运 / 体育运动 / 娱乐休闲）本身就是一份可验收的教学大纲。
三条线指向同一个缺口——缺少一台「买得起、拆得开、跑得完」的桌面双足平台
本页状态
● 已完成

## Slide 6
01 立项基础
第 1 章
A.T.R.I. 桌面自主人形智能
06 / 51
想开一门双足实验课，第一道坎不是教学法，是预算
价格门槛不降下来，「成班开课」这四个字就不成立。
¥2100–2800 新增采购 ／ 全口径 ¥2788–3456（一个班 20 台 ≈ 4.2–6.9 万）
¥10^3
¥10^4
¥10^5
全尺寸人形
一个班 20 台 = 百万级
教育型小型双足套件
一个班 20 台 ≈ 十万级
A.T.R.I. 方案
一个班 20 台 ≈ 4.2–5.6 万
把单价压到两千元级（新增采购），是「能开课」与「只能演示」的分界线。
口径：本方案为设计目标清单，BOM 逐项见 P49，尚未采购；竞品价格为公开产品页口径，非实测。
本页状态
○ 规划中

## Slide 7
01 立项基础
第 1 章
A.T.R.I. 桌面自主人形智能
07 / 51
五项任务、五套工程——学生学到的是五个互不相通的孤岛
现状不是「没有算法」，而是算法之间没有共同的骨架。
现状：五套工程各自为政
独立工程
相机初始化
状态管理
主循环
独立工程
相机初始化
状态管理
主循环
独立工程
相机初始化
状态管理
主循环
独立工程
相机初始化
状态管理
主循环
独立工程
相机初始化
状态管理
主循环
本方案：一个底座 + 五个插件
技能
技能
技能
技能
技能
JSON 任务卡 → FSM 状态机 → 技能库
换任务要改主程序 实验之间无法对照
无法评测系统能力 只能评测某个脚本能不能跑
学到一次性脚本 不是可扩展的系统设计
任务 = 一份 JSON 文件
能力 = 一个技能模块
调度 = 一个状态机
底座已在仓库中实现并通过 133 项测试
本页状态
● 已完成

## Slide 8
01 立项基础
第 1 章
A.T.R.I. 桌面自主人形智能
08 / 51
比赛现场拔掉网线的那一刻，很多方案就失效了
全离线不是技术炫技，是赛题要求下的工程必选项。
云端推理链路
相机
上传
云推理
下发
执行
✕ 网络抖动
✕ 限速
✕ 服务变更
✕ 数据外传
本方案：整条链路在一个盒子里
相机
板载推理
FSM
小脑
舵机
全程 0 次网络出站
代价与边界
本地小模型的识别精度不如云端大模型。我们用固定光照 + 固定颜色目标先把稳定性做上去，再逐步扩展工况。教学场景对数据外传敏感，离线同时解决了这一层顾虑。
本页状态
○ 规划中

## Slide 9
01 立项基础
第 1 章
A.T.R.I. 桌面自主人形智能
09 / 51
小型双足机器人，如何在有限算力和断网条件下，用统一任务描述完成多任务自主执行？
这一句是后面所有技术工作的靶心。
子问题一
怎么描述任务，才能让五项任务共用一套程序？
见 P21–P23
子问题二
怎么在无 GPU 的板载算力上完成感知与决策？
见 P26–P28
子问题三
怎么让动作跟着视觉反馈走？
见 P28、P37
全片「具身智能」一词出现不超过 3 次，每次紧跟一个具体机制。

## Slide 10
01 立项基础
第 1 章
A.T.R.I. 桌面自主人形智能
10 / 51
项目立项的四条硬标准，后面每一章都要对得上
这四条是我们给自己定的验收线，也是这份材料的组织逻辑。
1
合规
过得了检录：尺寸 / 关节 / 电压 / 传感器逐项核验
P18
2
能跑
五项任务在同一台机器上闭环
P32–P39
3
便宜
新增采购控制在两千元级
P49
4
可复现
设计、代码、仿真、日志在同一套仓库里
P48
口径：四条为项目自设标准，不是官方评分维度；官方评分细则尚未发布。
本页状态
● 已完成
○ 规划中

## Slide 11
02
同样的预算，别人卖硬件，我们交付能完成任务的系统
面向市场 · P11–P15

## Slide 12
02 面向市场
第 2 章
A.T.R.I. 桌面自主人形智能
12 / 51
三层真实需求，指向同一台机器
首先它是一台小型双足机器人，其次它统一执行五项任务，最后它才是教学平台。
高校专业课教师与学生
具身智能 / 自动化 / 机器人工程
需求
低成本、可复现、能拆开讲原理的实验设备
本项目的应答
22 个关节每个都能单独下发角度并回读，实验可切片到单关节级
人形机器人专项竞赛队伍
换场次不用重写代码
需求
覆盖五项任务的训练平台
本项目的应答
任务卡换一个 JSON 文件就是一套新赛题配置
创新工坊与实验室二次开发
接口清楚、能加自己的模块
需求
可扩展的开发底座
本项目的应答
技能库插件式注册，感知后端可替换
口径：用户画像为设计阶段设定，尚未开展用户访谈；访谈计划在 P48 阶段二。
本页状态
○ 规划中

## Slide 13
02 面向市场
第 2 章
A.T.R.I. 桌面自主人形智能
13 / 51
不吹 TAM，只算一条能走通的路
下面是自下而上的模型与全部假设，参数欢迎质疑。
陕西省普通高校 约 90 所（公开统计口径，待逐校核实）
开设相关专业 自动化 / 机器人工程 / 人工智能 ≈ 40 所
首批试点院校 有具身智能实验室建设意向 5–8 所（估算，需调研验证）
单校首批订单 2–5 台 × ¥2100–2800 ≈ 0.42–1.40 万元
测算结果
2.1–11.2 万元
首批试点院校合计可及规模
先证明「第一批客户是谁、第一单怎么签」，
而不是给一个撑不起来的 TAM。
口径：本页全部为设计阶段的估算模型，非已签约订单、非市场调研结论。标注「待核实」的参数需在阶段二通过走访补齐。
本页状态
○ 规划中

## Slide 14
02 面向市场
第 2 章
A.T.R.I. 桌面自主人形智能
14 / 51
两千元级 + 高开放度，这一格目前人不多
我们不是在做更便宜的同类产品，是在补一个没有被占据的位置。
整机价格 →
软件开放度 ↑
当前空白区
全尺寸人形
教育型小型双足
成品竞赛套件
自组 18DOF 套件
二手整机 ¥1000–2500
A.T.R.I.
诚实的麻烦
自组 18DOF 套件（¥2800–3500）在价格与开放度上与我们处在同一区域。
真正拉开距离的只有一项：
统一任务编排
对手需要逐任务写脚本；我们换一份 JSON。
口径：坐标为依公开产品资料的定性判断，非精确测评。
本页状态
○ 规划中

## Slide 15
02 面向市场
第 2 章
A.T.R.I. 桌面自主人形智能
15 / 51
能力逐条对比，差距写在表里
自评只区分「已验证 / 部分验证 / 未验证」，不给能力打分。
价格带
自由度合规
软件开放度
统一任务编排
断网运行
成熟度
全尺寸人形
数万–十余万
超尺寸上限
中
需自建
一般
已验证
教育型小型双足
数千–万元
部分低于 18
低
无
部分依赖云
已验证
成品竞赛套件
¥2800–6000
合规
低
逐任务写脚本
一般
已验证
A.T.R.I.
¥2100–2800
22 DOF 合规
高
有（统一 FSM）
全离线
部分验证
差距说明
对手在「开箱即用、结构成熟度」上是已验证的；我们的软件侧部分验证，硬件侧完全未验证。
差异化一句话
交付的不是一台机器人，是一条从「任务怎么描述」到「关节怎么动」的链路。
本页状态
○ 规划中

## Slide 16
03
从相机出帧到关节到位，中间发生了什么
技术架构与实现 · P16–P31

## Slide 17
03 技术架构与实现
第 3 章
A.T.R.I. 桌面自主人形智能
17 / 51
五层架构，一次任务走 8 步，两条边界
上层不关心关节怎么转，下层不关心任务是什么，两层之间只传一份 JSON 协议。
8 步 · 全程 0 次网络出站
任务层
人脸识别
二维码循迹
物品搬运
体育运动
娱乐交互
赛题
五项任务清单
● 已完成
编排层
JSON 任务卡
任务调度器
有限状态机 FSM
技能库
感知交互
单目相机
视觉检测
麦克风
离线语音
控制层
步态生成
动作库回放
视觉伺服
姿态闭环·失稳保护
大脑
边缘计算板 · Linux
● 已完成
小脑
STM32 + 6 轴 IMU
◐ 进行中
执行层
串行总线 → 22 路总线舵机（双腿 10 · 双臂 8 · 躯干 2 · 头部 2）
执行
22 路串行总线
○ 规划中
一次任务的 8 步通路
相机出帧
→
感知推理
→
任务卡匹配
→
FSM 流转
→
技能执行
→
小脑解算
→
总线下发
→
IMU 反馈
注：第 1 步（取帧）与第 6–8 步当前尚无对应代码，为设计路径；第 2–5 步已实现。
本页状态
● 已完成
◐ 进行中
○ 规划中

## Slide 18
03 技术架构与实现
第 3 章
A.T.R.I. 桌面自主人形智能
18 / 51
赛题约束基本合规；真正的风险在质量与力矩
尺寸与电气逐条过检；但整机质量超出原设计预算 37%，腿部关节力矩已越过所选舵机的额定值。
115% 腿部关节力矩 ／ STS3215 额定值
约束项
大赛要求
本项目设计
余量
高度
≤ 60 cm
47.5 cm（关节链几何累加）
+12.5 cm
体宽
≤ 30 cm
19.0 cm
+11.0 cm
深度（自设参考）
官方未列
12.3 cm
—
臂长（单侧）
≤ 30 cm
12.25 cm（肩关节→夹爪末端直线距离）
+17.75 cm
关节数量
总数 ≥18 / 每腿 ≥4 / 上肢+躯干 ≥10
22 = 10 + 8 + 2 + 2
上肢躯干 10 = 10，无余量
传感配置
IMU + 摄像头 + 麦克风 + 扬声器
6 轴 IMU + 单目广角 + 环形麦 + 扬声器
满足
供电电压
锂电池、≥ 7.4 V
11.1 V 3S
+3.7 V
场地适配
2400×2400 mm，含 5 个任务区域
任务卡按区域编号切换技能
满足
整机质量
官方未设上限
2263 g（结构 552 + 舵机 1210 + 电子件 351 + 线束紧固件 150）
超原设计预算 1650 g 的 37.2%
腿部关节力矩
官方未设上限
1.152 N·m（真实总重等比放大 ×1.372）
占 STS3215 额定 1.0 N·m 的 115%
两处必须讲清楚：
① 合规口径——官方若不把夹爪计入「上肢关节」，则上肢 + 躯干 = 3×2 + 2 = 8 < 10，直接不合格。我们的设计把夹爪（编号 17/21）计入上肢，此口径需向组委会书面确认。
② 力矩余量——按真实总重放大后腿部需要 1.152 N·m，已越过 STS3215 额定 1.0 N·m。三条出路见 P49，结论是「余量已耗尽，必须实测」。
本页状态
◇ 设计目标

## Slide 19
03 技术架构与实现
第 3 章
A.T.R.I. 桌面自主人形智能
19 / 51
22 个关节，编号、限位、轴向、设计扭矩全部同源
结构图由设计模型投影生成；右侧明细表逐行取自同一份模型。
22 关节编号图 图号 ATRI-DWG-001
原图合规框未含臂长，本页不引用其结论（合规见 P18）。
#
关节名
限位（deg）
轴向
设计扭矩 N·m
00
head_yaw
−90 ~ +90
Z
1.0
01
head_pitch
−45 ~ +45
Y
1.0
02
trunk_roll
−10 ~ +10
X
2.0
03
trunk_pitch
−15 ~ +15
Y
2.0
04
left_hip_yaw
−45 ~ +45
Z
2.5
05
left_hip_roll
−25 ~ +25
X
2.5
06
left_hip_pitch
−60 ~ +60
Y
3.0
07
left_knee_pitch
0 ~ +90
Y
3.0
08
left_ankle_pitch
−40 ~ +40
Y
2.0
09
right_hip_yaw
−45 ~ +45
Z
2.5
10
right_hip_roll
−25 ~ +25
X
2.5
11
right_hip_pitch
−60 ~ +60
Y
3.0
12
right_knee_pitch
0 ~ +90
Y
3.0
13
right_ankle_pitch
−40 ~ +40
Y
2.0
14
left_shoulder_pitch
−90 ~ +90
Y
1.5
15
left_shoulder_roll
−90 ~ +90
X
1.5
16
left_elbow_pitch
−120 ~ 0
Y
1.0
17
left_gripper
0 ~ +60
Y
0.4
18
right_shoulder_pitch
−90 ~ +90
Y
1.5
19
right_shoulder_roll
−90 ~ +90
X
1.5
20
right_elbow_pitch
−120 ~ 0
Y
1.0
21
right_gripper
0 ~ +60
Y
0.4
代码里有三条断言强制校验：len(JOINTS) == 22 ｜ 关节 id 必须是 0..21 ｜ 分组自由度之和必须等于 22
口径：限位与轴向取自 design/robot_model.json（config.py::JOINTS 只有 id/group/limit/rest，无轴向）；「设计扭矩」为模型标称值；按真实总重核算后腿部关节需求 1.152 N·m 已越过所选舵机额定 1.0 N·m，详见 P18 与 P49。
本页状态
● 已完成

## Slide 20
03 技术架构与实现
第 3 章
A.T.R.I. 桌面自主人形智能
20 / 51
少掉的每一个自由度，都是一个主动的工程取舍
这三条取舍的结果，就是 47.5 cm 这组规格。
−2 个关节 · 踝 1 DOF、无独立腕关节
踝关节只保留 1 个（俯仰）
收益
省下重量、成本与结构复杂度
代价
侧向扰动容忍度下降。当前步态生成器里没有髋 roll 参与补偿，横向稳定依赖宽足距与实机整定
末端不设独立腕关节
收益
减少 2 个关节，单侧臂长压到 12.25 cm
代价
抓取姿态受限，只能做「正对目标」的抓取
目标
只做桌面轻物抓取（≤100 g）
躯干保留 2 个自由度
收益
给重心补偿留余量，行程 ±10° / ±15° 是微调量
风险
上肢 + 躯干 = 10 正好压线，口径需组委会确认（见 P18）
本页状态
◇ 设计目标

## Slide 21
03 技术架构与实现
第 3 章
A.T.R.I. 桌面自主人形智能
21 / 51
一个任务六个状态，非法跳转直接报错
状态机保证任务不会走到一半状态不明。
6 个状态
STANDBY
待机
ENTERING
任务进入
EXECUTING
技能执行
FEEDBACK
结果反馈
DONE
完成
ERROR
任一环节异常 → ERROR（保留完整状态历史）
_TRANSITIONS = {
FSMState.STANDBY: {FSMState.ENTERING},
FSMState.ENTERING: {FSMState.EXECUTING, FSMState.ERROR},
FSMState.EXECUTING: {FSMState.FEEDBACK, FSMState.ERROR},
FSMState.FEEDBACK: {FSMState.DONE, FSMState.ERROR},
FSMState.DONE: set(), FSMState.ERROR: set(),
}
设计要点
异常收敛到 ERROR，并保留完整 history——走过的每一个状态都记录在案，便于复盘。
非法跳转（例如 STANDBY 直接到 DONE）会抛 FSMError，不允许静默通过。
本页状态
● 已完成

## Slide 22
03 技术架构与实现
第 3 章
A.T.R.I. 桌面自主人形智能
22 / 51
换一项任务，换一个 JSON 文件
任务变成数据，调度交给引擎。
5 张任务卡 · 每张 5 行
T-01 人脸识别 {"skills":["face"], "params":{"face_db":"config/face_db.json",
"expect_names":["测试员A","测试员B"], "tts":true}, "timeout_s":60}
T-02 二维码循迹 {"skills":["qr"], "params":{"default_payload":{"action":"walk","steps":3}},
"timeout_s":60}
T-03 物品搬运 {"skills":["carry"], "params":{"target":"红块","distance_cm":8.0}, "timeout_s":90}
T-04 体育运动 {"skills":["kick"], "params":{}, "timeout_s":60}
T-05 娱乐交互 {"skills":["dance"], "params":{"keyword":"跳舞","bars":2}, "timeout_s":60}
字段规范
必填 task_id / name / skills；可选 params / timeout_s（默认 120 秒）。skills 必须非空列表；技能名合法性校验见 P23；timeout_s 必须是数字。违反任一条抛 TaskCardError，不允许带病启动。
本页状态
● 已完成

## Slide 23
03 技术架构与实现
第 3 章
A.T.R.I. 桌面自主人形智能
23 / 51
五个技能共用一个接口
技能之间互不知道对方存在，都只跟 ctx 打交道。
Skill（基类：name + run(ctx)）
FaceSkill
QRCodeSkill
CarrySkill
KickSkill
DanceSkill
SkillContext 提供的四样东西
params 任务卡传来的业务参数
perception 感知后端（可替换）
cerebellum 运动控制接口
tts_engine 语音播报接口
新增一个技能要改三处（诚实版）
1
写一个类继承 Skill，实现 run(ctx)
2
在 Brain.skills 里注册
3
把技能名加进 task_card.py 的 VALID_SKILLS——这是一个冻结集合，不加会被 TaskCardError: unknown skills 拦下
已知缺陷：白名单里的 idle 没有对应实现，运行时会抛「未注册的技能: idle」。修法是把 VALID_SKILLS 改为由 Brain.skills.keys() 动态派生（约 5 行）。
本页状态
● 已完成
○ 规划中

## Slide 24
03 技术架构与实现
第 3 章
A.T.R.I. 桌面自主人形智能
24 / 51
步态是每个周期现算出来的 40 帧关节角序列
摆动腿与支撑腿相差半个相位。
40 帧 / 周期 · 20 ms 控制周期
左腿
右腿
步态相位图：左腿（深蓝）与右腿（浅蓝）正弦相位相差 π
参数取自 config/robot.json::motion.gait
参数
当前值
含义
步长系数
2.0
生成公式的线性系数（隐含 4°/cm）
抬脚系数
1.2
生成公式的线性系数（隐含 12°/cm）
步态周期
0.8 s
一个完整左右交替周期
控制周期
20 ms
每周期采样 40 帧
6 步总帧数
240 帧
6 × 40
phase = 2.0 * math.pi * t
left_amp = max(0.0, math.sin(phase))
right_amp = max(0.0, math.sin(phase + math.pi))
frame = {"left_hip_pitch": 8.0 * left_amp * step_length_cm / 2.0,
"left_knee_pitch": 12.0 * left_amp * step_height_cm,
"left_ankle_pitch": -6.0 * left_amp,
"trunk_pitch": 1.5 * math.sin(phase),
"trunk_roll": 1.0 * math.sin(phase / 2.0)}
本页状态
● 已完成
○ 规划中

## Slide 25
03 技术架构与实现
第 3 章
A.T.R.I. 桌面自主人形智能
25 / 51
仿真里标定出来的动作，能原样搬到实机上
动作和代码解耦——调一个动作不需要改 Python，只需要改 JSON。
Webots 标定
→
导出关键帧 JSON
→
动作库校验
→
play_action() 回放
→
实机迁移
字段
约束
schema_version
必须为 "1.0"
action_id
不能为空
frames
非空数组
frames[i].duration_s
必须大于 0
frames[i].joints
键必须来自 22 个合法关节名
为什么这样设计
动作与代码解耦：调一个动作只改 JSON，并跑一遍校验器。校验不通过的动作库不会被回放，避免把坏数据灌进舵机。
姿态闭环与失稳保护 ○ 规划中
控制周期 20 ms 读一次姿态；倾角超阈值立即切断舵机扭矩；落地瞬间不做姿态修正，避免震荡；上电自检逐路读取舵机位置与预期位姿比对。以上均为设计，尚无代码与实测。
本页状态
● 已完成
○ 规划中

## Slide 26
03 技术架构与实现
第 3 章
A.T.R.I. 桌面自主人形智能
26 / 51
上层技能代码不知道底下用的是 Mock 还是真摄像头
无硬件时用 Mock 跑通全链路；有硬件时换一个后端对象，上层一行代码不改。
PerceptionBackend（抽象）
MockPerception
OpenCVPerception
统一返回结构
PerceptionResult
(kind, data, confidence, raw)
方法
返回
detect_face(frame)
{found, bbox} + confidence
detect_qr(frame)
{found, payload} + confidence
detect_ball(frame)
{found, x_cm, distance_cm, bbox, center_px}
设计要点
raw 保留后端原始返回值（OpenCV 的 points / contour），便于替换算法与排查误检。
本页状态
● 已完成

## Slide 27
03 技术架构与实现
第 3 章
A.T.R.I. 桌面自主人形智能
27 / 51
三种目标，三套方法，参数写死以便复现
三路检测共用同一个返回结构，所以上层技能只写一次调用逻辑。
人脸
二维码
球
原理
Haar Cascade 检测
QRCodeDetector detectAndDecode
HSV 颜色分割 + 最大轮廓
预处理
转灰度 + 直方图均衡
内置透视矫正
inRange 二值化
关键参数
scaleFactor=1.1 minNeighbors=5 minSize=30×30
解码结果按 JSON 解析 失败原样返回字符串
绿区间 (35,80,80)–(85,255,255) RETR_EXTERNAL 取最大轮廓
输出
bbox + confidence
结构化 payload
x_cm / distance_cm bbox / center_px
测距
—
—
针孔模型 d = D·f / d_px
必须说明：detect_face 只返回人脸位置，不返回身份——身份识别需要单独的特征比对模块，见 P34。
cv2 为懒加载可选依赖，CI 默认不装；三路检测均未做真实摄像头实测。
本页状态
● 已完成
○ 规划中

## Slide 28
03 技术架构与实现
第 3 章
A.T.R.I. 桌面自主人形智能
28 / 51
闭环控制律已经跑出收敛序列，缺的是把它搬进技能层
设计数据包里有一个可复现的闭环；技能层目前还是一次开环修正。
12/12 · 9/12 · 4/12 带噪感知下的成功数（ideal / harsh / adversarial）
技能层 kick.py：一次开环修正
obs = ctx.perceive("ball") # 只检测一次
if abs(ball_x) > 1.0: # 单次判断
yaw = max(-10.0, min(10.0, ball_x / 2.0))
ctx.cerebellum.set_pose({"left_hip_yaw": yaw, ...})
ctx.cerebellum.kick(...)
没有 while，没有二次检测，没有收敛判据。
±10° 限幅在任务区间内几乎总是饱和：球距 10 cm 时 |x|>1.76 cm 即饱和，20 cm 时 >3.53 cm 即饱和——单次修正不可能收敛，这是几何决定的。
设计数据包 run_sim.py：真闭环（已实现）
while 迭代 < max_iter 且 未超时:
obs = 重新检测球位
if |x| <= tol_cm: break # 收敛出口
yaw = clamp(gain * x, ±max_step)
调整朝向；振荡则自动降增益
实测收敛序列 seed 20260910 · 与 design/README.md §5.1 同源
初始偏移
轮次
误差序列
末误差
5.0 cm
4
5.00 → 2.42 → 1.45 → 0.38
0.38
12.0 cm
6
12.00 → 7.92 → 4.20 → 1.76 → 1.48 → 0.48
0.48
20.0 cm
7
20.00 → 15.92 → 12.16 → 7.82 → 4.50 → 1.99 → 0.35
0.35
鲁棒性边界：python3 design/run_sim.py --sweep perception --episodes 12 → ideal 12/12 ｜ nominal 12/12 ｜ harsh 9/12 ｜ adversarial 4/12
这是本项目唯一的量化证据：它给出的是失效边界，而不只是「能跑」。当前缺口是移植——把这段循环搬进 skills/kick.py，不是从零写。
本页状态
● 已完成
◐ 进行中

## Slide 29
03 技术架构与实现
第 3 章
A.T.R.I. 桌面自主人形智能
29 / 51
语音是接口不是依赖；工程质量是可查的
下面四项都可以当场执行复现。
133 项测试 · 核心 0 第三方依赖
核心零第三方依赖
atri 包全部 import 只有 abc / argparse / dataclasses / enum / json / math / pathlib / subprocess / sys / time / typing；cv2、qrcode 为懒加载可选依赖。
133 项测试 · 构成拆开说
软件行为 51 项 + 设计模型 / 工程图 / 几何断言 82 项（占 61.7%）。软件行为部分覆盖 FSM / 任务卡 / 技能 / 感知 / 语音 / 动作库 / 配置。
CI 三版本矩阵
GitHub Actions 在 Python 3.9 / 3.11 / 3.12 上跑编译 + 测试 + 无硬件闭环演示。
协作规范
改前 pull、小步 commit、禁 force push、功能分支；设计与代码同源。
$ python3 -m unittest discover -s tests
Ran 133 tests in 0.045s
OK
$ python3 run_demo.py --fast
闭环演示完成: 5/5 项任务通过
语音链路的当前状态
KeywordRecognizer 与 TTS 均为抽象接口，现有 Mock 实现保证演示可复现。VoiceService 尚未接入 Brain；
全仓无音频播放代码，「音乐播放」为设计目标。
本页状态
● 已完成

## Slide 30
03 技术架构与实现
第 3 章
A.T.R.I. 桌面自主人形智能
30 / 51
同一份代码，三个后端
单个平台受阻时，另外两个继续推进。
1 份代码 · 3 个后端
atri 包
Brain / FSM / Skills / Perception 接口 / Cerebellum
只换这一个实现（Cerebellum 支持注入 sleeper）
MockServoBus
内存舵机
● 已完成
无硬件即可跑通全链路
WebotsServoBus
robot.step + 电机
◐ 进行中
atri_22dof.wbt（零重力运动学世界）+ 19 项离线桩测试；标定的是关节角序列与调度时序，不含重力与接触
SerialServoBus
串口总线
○ 规划中
样机阶段接入
口径：仿真为运动学/解析验证（simulation: kinematic-analytical），不是物理动力学仿真；动力学参数标定列入阶段三。
本页状态
● 已完成
◐ 进行中
○ 规划中

## Slide 31
03 技术架构与实现
第 3 章
A.T.R.I. 桌面自主人形智能
31 / 51
六项真能执行的产物，每条都附命令
后面所有的「规划中」，都建立在这六项之上。
6 项 可执行产物
视觉伺服闭环 + 鲁棒性边界
python3 design/run_sim.py --sweep perception --episodes 12
12/12 · 12/12 · 9/12 · 4/12
ideal / nominal / harsh / adversarial
已完成的产物
查证方式 / 路径
133 项测试 + 三版本 CI
python3 -m unittest discover -s tests → Ran 133 tests … OK
五项任务无硬件闭环演示
python3 run_demo.py --fast → 闭环演示完成: 5/5 项任务通过
22 关节设计模型与 URDF
design/robot_model.json；python3 design/gen_urdf.py
4 张工程图（编号 / 三视图 / 尺寸链 / 舵机布局）
design/drawings/ 图号 001 / 002 / 004 / 005，第 3 张暂缺
22 DOF Webots 运动学联调
webots/worlds/atri_22dof.wbt；19 项离线桩测试（完整运行需 Windows + Webots R2025a）
本页状态
● 已完成

## Slide 32
04
五项赛题，五条实现路径，同一套底座
五项任务闭环 · P32–P39

## Slide 33
04 五项任务闭环
第 4 章
A.T.R.I. 桌面自主人形智能
33 / 51
赛题要求 → 实现路径 → 考核指标 → 当前状态
标记为「待开发」的三处是流程中尚未实现真实感知或执行的环节，逐项在 P34–P38 说明。
赛题任务
实现路径
考核指标（目标值）
状态
人脸识别
采集 → 人脸检测 → 身份比对待开发 → 本地 TTS 播报
成功率 ≥90%（≤1.5 m）
◐
二维码循迹
捕获 → 透视矫正 → 解码 JSON → FSM 调度前进/转向
识别 ≥90%；指令执行 ≥95%
◐
物品搬运
目标检测待开发 → 视觉对齐 → 夹爪闭合 → 平移 → 释放
抓取成功率 ≥80%（≤100 g）
◐
体育运动
检测球位 → 朝向伺服 → 腿部踢球
踢球成功率 ≥70%（10–20 cm）
◐
娱乐休闲
离线关键词 → 音频播放待开发 → 22 DOF 短舞序列
连续执行完成度 100%
◐
五项任务的软件流程都已在无硬件闭环演示中跑通（5/5）；考核指标为目标值，实机指标全部待测。
本页状态
◐ 进行中

## Slide 34
04 五项任务闭环
第 4 章
A.T.R.I. 桌面自主人形智能
34 / 51
当前只能看到「这里有一张脸」，认人还差一步
四步链路里，第一步已经跑通。
人脸检测 已可用
实现完成度
1/4
① 流程链
摄像头采集
↓
人脸检测
↓
特征比对（未实现）
↓
TTS 播报
视觉：config/face_db.json 真实内容 + PerceptionResult 字段
● 已实现
○ 待开发
OpenCVPerception.detect_face() 用 Haar Cascade 返回 bbox + 置信度
TTS 播报链路可用（Mock / macOS say）
config/face_db.json 从未被任何代码加载
detect_face 不返回姓名；FaceSkill 取不到时回落到任务卡的默认名，置信度写死 0.93
现有 face_db.json 只有 2 条、4 维手写向量，不足以支撑识别
③ 考核指标 识别成功率 ≥ 90%
固定光照、≤1.5 m；当前无实测
本页状态
◐ 进行中

## Slide 35
04 五项任务闭环
第 4 章
A.T.R.I. 桌面自主人形智能
35 / 51
二维码不只是位置标签，它本身是一段指令
现场改路径 = 换一张二维码贴纸，不用刷机、不用重编译。
{"action":"walk","steps":3}
实现完成度
3/5
qr_samples/qr_walk_steps3.png
真二维码样例 · 解码得 walk / steps=3
● 已实现
○ 待开发
指令内嵌：二维码内容就是 JSON，支持 walk（带 steps）与 turn（带 deg）
生成器：python3 -m atri.qrgen --action walk --steps 3 --output qr_walk.png
qr_samples/ 下已有 3 张真实样例码（walk / turn / dance）
真实摄像头取帧与解码路径一次都没执行过；本机未装 cv2，解码逻辑仅由 fake cv2 单元测试覆盖
turn 指令当前用 set_pose(hip_yaw) 实现（转向问题见 P28）；超过 135° 会被静默限幅
③ 考核指标 识别 ≥90% 指令执行 ≥95%
10 组指令回放；当前无实测
本页状态
◐ 进行中

## Slide 36
04 五项任务闭环
第 4 章
A.T.R.I. 桌面自主人形智能
36 / 51
搬运的夹爪和步数换算已经写好，缺的是一双眼睛
抓取的前提是对齐，但当前还没有能提供对齐误差的检测器。
2/6 步已实现
实现完成度
2/6
① 流程链
视觉识别目标（未实现）
↓
计算相对偏航
↓
步态微调对齐
↓
夹爪闭合
↓
平移与释放
视觉：搬运技能真实调用序列代码
● 已实现
○ 待开发
夹爪开合、平移步数换算：steps = max(2, int(distance_cm / 2.0))
调用序列 align → grasp → walk → release 已在闭环演示中跑通
感知后端没有 detect_object，ctx.perceive("object") 恒返回 {}，target / distance_cm 永远取任务卡默认值
execute_motion("align", obs) 落到默认分支，写死一个姿态且丢弃 obs
全仓无任何检测器返回 target 字段
③ 考核指标 抓取成功率 ≥ 80%
轻物 ≤100 g；当前无实测
本页状态
◐ 进行中

## Slide 37
04 五项任务闭环
第 4 章
A.T.R.I. 桌面自主人形智能
37 / 51
球在哪，机器人转过去——但目前只转一次
闭环控制律已在设计数据包中跑通，尚未移植到技能层。
|x| > 1.0 cm
实现完成度
2/5
① 流程链
检测球位
↓
计算横向误差
↓
朝向伺服（单次）
↓
执行踢球
视觉：atri/skills/kick.py 真实控制律代码
● 已实现
○ 待开发
误差判据：|x| > 1.0 cm 触发修正（阈值 0 会让机器人在噪声里抖）
控制律：yaw = clamp(x / 2, −10°, +10°)，比例增益 1/2
技能层没有二次检测，是一次开环修正（闭环已实现于 design/run_sim.py，见 P28）
x(cm) → yaw(deg) 缺雅可比；设计相机模型（640×480 / HFOV 70°）下控制律偏小约 2.5 倍
执行的是 hip_yaw，双脚着地时不改变机体朝向
③ 考核指标 踢球成功率 ≥ 70%
球距 10–20 cm；当前无实测
本页状态
◐ 进行中

## Slide 38
04 五项任务闭环
第 4 章
A.T.R.I. 桌面自主人形智能
38 / 51
关节轨迹已经能算，音乐还没有出声
舞蹈不是播视频，是每个关节按时间轴算出来的轨迹。
22 关节 · 时间轴
实现完成度
2/5
① 流程链
麦克风拾音
↓
离线关键词识别
↓
音频播放（未实现）
↓
22 DOF 短舞
↓
语音应答
视觉：cerebellum.dance() 真实帧生成代码
● 已实现
○ 待开发
关键词识别与 TTS 抽象接口：MockKeywordRecognizer / MockTTS / MacOSTTS
舞蹈轨迹生成真实参数：head_yaw ±20°(2π)、head_pitch ±10°(4π)、trunk_roll ±4°、hip_pitch ∓8° 反相、shoulder_pitch ∓20° 反相、elbow_pitch −25°±15°
全仓无音频播放代码，只有 TTS 文本；「音乐播放」是设计目标
VoiceService 尚未接入 Brain
③ 考核指标 连续执行完成度 100%
本地 TTS 响应延迟 ≤1 s
本页状态
◐ 进行中

## Slide 39
04 五项任务闭环
第 4 章
A.T.R.I. 桌面自主人形智能
39 / 51
这四块空白是计划内的，产出一项补一项
已跑通的部分全部可当场复现；没跑的写待测。
仿真截图位
Webots 双足行走
阶段二产出后补
实机截图位
三项视觉任务实测画面
阶段三产出后补
指标数据表
单项成功率与测试日期
每轮测试后更新，见 P47
演示视频位
3 分钟实物视频
阶段三产出后补
现在就能拿出的证据
完整清单与命令见 P31
视觉伺服鲁棒性边界
12/12 · 9/12 · 4/12
设计包测试
133 项 OK
五项任务闭环
5/5
本页状态
● 已完成
○ 规划中

## Slide 40
05
我们的创新不在重新发明双足机器人，在任务如何被描述与执行
特色与创新 · P40–P44

## Slide 41
05 特色与创新
第 5 章
A.T.R.I. 桌面自主人形智能
41 / 51
五项任务不是五套程序，是五份 JSON
把「任务」从代码里拿出来，变成可替换的数据。
5 张任务卡
统一任务描述 JSON
→
FSM 调度
→
技能库执行
→
感知反馈
→
回到 FSM
task_cards/*.json → fsm.py → skills/*.py → perception/*.py
常规做法
本方案
任务是什么
一段主程序
一份 JSON 数据
任务之间
if 硬分叉
FSM 状态流转
新增能力
改主程序
加一个技能类 + 改一行白名单
口径：本创新为系统架构层面，非算法原创。不宣称「完全不用改调度器」——白名单那一行目前仍需改（见 P23）。
本页状态
● 已完成

## Slide 42
05 特色与创新
第 5 章
A.T.R.I. 桌面自主人形智能
42 / 51
把配置从电脑里搬到了地板上
现场改任务的成本，从「重编译」降到「换一张贴纸」。
换一张贴纸
常规做法
二维码 = 位置标识，路径写死在代码里。换一条路线就要改程序、重新烧录。
本方案
二维码 = 指令载体，内容就是 JSON。现场贴一张新码就是一条新路径。
赛前改路线
不用重编译、不用带电脑
现场换任务
同一台机器人切换成完全不同的任务序列
教学场景
学生改路径只需要改一张贴纸，理解成本几乎为零
二维码承载的是结构化指令，不是可执行代码；不做任意代码执行。
本页状态
● 已完成

## Slide 43
05 特色与创新
第 5 章
A.T.R.I. 桌面自主人形智能
43 / 51
动作由误差决定，不是由固定坐标决定
这一条的闭环已经跑出收敛数据，缺的是把它搬进技能层。
±1.0 cm
固定脚本
目标必须在 A 点 → 播放动作 → 结束。位置不对就失败，没有任何补救。
判据：无
本方案
检测 → 算误差 → 判定 → 调整。动作由误差决定，不是由固定坐标决定。
判据：|x| > 1.0 cm 触发修正；yaw = clamp(x/2, ±10°)
边界（写清楚）
· 技能层仍是一次开环修正；闭环形态已实现于设计数据包，待移植（见 P28）
· 是比例控制，不是学习型策略；增益与阈值是工程整定值
· 缺相机到关节角的雅可比：按设计相机模型估算，控制律偏小约 2.5 倍
这一条的现状
闭环控制律已在 design/run_sim.py 中实现并跑出收敛序列（seed 20260910：5 cm → 4 轮 → 0.38；12 cm → 6 轮 → 0.48；20 cm → 7 轮 → 0.35），带噪感知下 ideal 12/12、harsh 9/12、adversarial 4/12。
尚未接进技能层 kick.py——那是移植，不是从零写。
本页状态
● 已完成

## Slide 44
05 特色与创新
第 5 章
A.T.R.I. 桌面自主人形智能
44 / 51
三个条件必须同时成立，少一个都不叫能进课堂
单看每一条都不稀奇，三条同时满足才是这个项目的位置。
3 个条件必须同时成立
条件
为什么必须
怎么做到
全离线
赛场断网是常态；教学场景对数据外传有顾虑
人脸检测 / 二维码解码 / TTS 全部板载，主流程零网络出站
两千八百元级
万元级设备无法成班配置，「可复现」无从谈起
标准总线舵机 + 3D 打印结构 + 借用实验室已有计算板，新增 ¥2100–2800
可复现
别人照着做不出来，就不算平台
设计模型、代码、仿真、工程图、日志同一套 Git 仓库；核心零第三方依赖
这三条互相约束——为了便宜要砍自由度，为了离线要压模型，为了可复现要限依赖。
本页状态
● 已完成

## Slide 45
06
做到哪一步、谁在做、要多少钱、万一做不成怎么办
验证与推进 · P45–P51

## Slide 46
06 验证与推进
第 6 章
A.T.R.I. 桌面自主人形智能
46 / 51
四个我们预判会被问到的问题，先给出答案
答法正在同步进 项目文档/答辩Q&A.md；本页以下的答案以本稿为准。
为什么晋级后才做样机？
报名阶段以「方案设计 + 设计模型 + 软件栈 + 仿真」为交付，避免在无明确晋级信号前投入整机成本。推进顺序是 0 预算 → 借用平台 → 自组样机。
你们的创新到底是什么？
不做「重新发明双足机器人」的包装。技术主线是在有限算力与断网条件下，用统一任务描述驱动一台小型双足机器人完成五项赛题任务。原创性主要在系统架构与工程实现，不在算法。
现在到底完成了什么？
22 关节设计模型与 4 张工程图、22 DOF Webots 世界与控制器、133 项测试、五项任务无硬件闭环 5/5、任务卡与动作库规范。没有实物样机，没有实机实测数据。
断网后语音 / 人脸 / 二维码还能用吗？
二维码解码与 TTS 是纯本地路径；人脸检测为本地 Haar，身份比对尚未实现。离线是设计目标且软件路径已具备，实机验证在样机阶段。

## Slide 47
06 验证与推进
第 6 章
A.T.R.I. 桌面自主人形智能
47 / 51
四项已经出了结果，其余写清怎么测
每个指标都写清「怎么测」，不留模糊。
4 项 已有结果
现在就有结果的四项
测试通过率
133 / 133
python3 -m unittest discover -s tests
五项任务软件闭环
5 / 5
python3 run_demo.py --fast
伺服闭环收敛（20cm）
7 轮 / 0.85cm
design/run_sim.py::servo_loop
鲁棒性边界（harsh / 对抗）
9/12 · 4/12
run_sim.py --sweep perception --episodes 12
指标
目标值
验证方式
双足连续行走距离
≥1.0 m
带重力与接触的动力学世界 → 借机实测（当前世界零重力，不承担此项）
地面 QR 识别成功率 / 指令正确率
≥90% / ≥95%
固定光照、≤1 m；10 组指令回放
人脸检测成功率（身份比对未实现）
≥90%
固定光照、≤1.5 m
物品抓取成功率
≥80%
轻物 ≤100 g
视觉定位踢球成功率
≥70%
球距 10–20 cm
离线运行时间 / 本地 TTS 延迟
≥30 min / ≤1 s
样机满电实测；TTS 延迟现可在 macOS 实测
口径：下表的「当前结果」列在样机测试前保持空白；目标值可在仿真/借机阶段按实际调参更新。
本页状态
● 已完成
○ 规划中

## Slide 48
06 验证与推进
第 6 章
A.T.R.I. 桌面自主人形智能
48 / 51
四个阶段，每个阶段都有出口条件
阶段二至四的时间点依赖官方赛程，不在此页承诺具体日期。
阶段 1
阶段 2
阶段 3
阶段 4
一 · 方案设计与报名
二 · 仿真与借机验证
三 · 硬件自组与离线实测
四 · 全流程彩排与优化
出口条件
材料可复现
（行走 ≥1 m 在阶段三）
22/22 绑定 + 五任务连续两轮
五任务各跑通一次
连续两次成功
风险与应对
整机质量 2263 g，超原设计预算 37.2%；腿部力矩占额定 115%
结构减重已在数学上堵死（需砍掉 54% 结构）；换 SM45BL 舵机可行但成本升至 ¥4856；降动态系数（2.0 → 1.4）零硬件成本、可回到 81% 额定——待核对评分细则是否限速
舵机装不进关节壳（0/8 通过）、电池放不下（105 > 94 mm）
按真实元件尺寸重做关节壳与电池仓，或改用更小容量电池
上肢+躯干 = 10 压线，夹爪是否计入上肢关节口径未定
报名前向组委会书面确认；若口径收紧，优先增加躯干自由度
技能层开环、缺雅可比；闭环待移植
把 run_sim.py 的闭环搬进 kick.py，并标定像素—角度映射
Webots 世界为零重力运动学世界
不承担「行走 ≥1 m」指标；需新建带重力与接触的动力学世界
人脸身份比对模块缺失
阶段二第一优先项，先做 5 人以内的局部特征比对
本页状态
● 已完成
◐ 进行中
○ 规划中

## Slide 49
06 验证与推进
第 6 章
A.T.R.I. 桌面自主人形智能
49 / 51
两千八百元级，附一条成本困局
基于已确认元件参数；同时把「换更强舵机」这条出路的价格也写出来。
¥2788–3456 全口径 BOM（借用主控与已有电池后 ¥2100–2800）
类别
明细
小计
舵机
飞特 STS3215 × 22 @ ¥85–95
¥1870–2090
电子件
树莓派 4B / STM32F405 / URT-1 驱动板 / 相机 / 麦克风 / 功放喇叭 / IMU
¥515–735
电源
3S 11.1V 2200–3000mAh + XL4015 降压 + XT60 接插件线材
¥123–185
标准件
MF106ZZ 轴承 × 22 + 25T 金属舵盘 × 22（不可打印）+ 热熔铜螺母 + 螺钉 + 线束
¥220–356
打印耗材
结构件净重 552 g × 损耗 1.35 = 745 g → 1 卷 PETG
¥60–90
合计 队员自备 FDM 打印机，只算耗材
¥2788–3456
全口径
¥2788–3456
含主控与电池；上限贴 3600 元申报预算的边
可省后
¥2100–2800
借树莓派 −350~500 / 已有电池 −85~120 / 舵盘随舵机附赠 −88
换 SM45BL 舵机
¥4856
升级 7 个关节，成本 +35%；力矩回到 89% 额定
口径：设计目标清单，尚未采购；价格为量级估算，随行就市。若评分细则不限速，降动态系数（2.0 → 1.4）是零硬件成本的出路。
本页状态
○ 规划中

## Slide 50
06 验证与推进
第 6 章
A.T.R.I. 桌面自主人形智能
50 / 51
五个方向、五个接口：谁定义关节角度，谁保证关节真的转到了
交付物按「已完成 / 进行中 / 规划中」分别标注。
何浩睿
项目负责人 · 机械与步态
22 DOF 机构拓扑、3D 打印装配、舵机选型与扭矩校核、双足运动学
机构三视图、装配件、步态参数表
周柏宇
项目统筹 · 系统集成
大赛申报与材料统筹、答辩汇报、软硬件联调组织与验收
申报材料、答辩稿、联调记录
胡晟瑞
算法研发 · 视觉感知
人脸检测与特征匹配、二维码解码、目标检测、视觉伺服控制律
感知模块、控制律参数、识别数据
王旭琪
系统架构 · 交互与仿真
大脑 FSM 与任务卡规范、技能库接口、离线语音、Webots 仿真
编排层代码、任务卡规范、仿真工程
张景昆
小脑控制 · 嵌入式联调
STM32 舵机总线驱动与 22 路标定、IMU 采集与姿态解算、串口协议、上电自检与失稳保护
小脑固件、通信协议、标定记录、测试数据表
接口边界：何浩睿定义「关节应该转到什么角度」，张景昆保证「关节确实转到了、并且系统知道它转到了」——以「关节目标角序列 + IMU 姿态回传」为界，并行推进、互不阻塞。
本页状态
● 已完成
◐ 进行中
○ 规划中

## Slide 51
06 验证与推进
接下来 90 天，我们要把三件事做完
01
借到同构双足平台，跑出一段真机视频
把「软件能跑」变成「机器人在动」
02
在 Webots 里标定出连续行走 ≥1 m 的步态
把设计模型变成可复现的仿真结果
03
移植一个已跑通的闭环，补齐两个缺失模块
把 run_sim.py 的闭环搬进技能层；补人脸身份比对与目标检测器
A.T.R.I. 桌面自主人形智能 ｜ 中国国际大学生创新大赛（2026）· 陕西赛区特色专项 · 小人形组
西安交通大学 ｜ 项目团队：何浩睿 · 周柏宇 · 胡晟瑞 · 王旭琪 · 张景昆 ｜ 指导教师：陈妍 · 李璐
恳请各位专家评委批评指正