## Slide 1
中国国际大学生创新大赛（2026） 陕西赛区特色专项 · 人形机器人专项 · 小人形组
A.T.R.I.
桌面自主人形智能
AUTONOMOUS TABLETOP ROBOTIC INTELLIGENCE
一台能自己看、自己想、自己走的桌面双足机器人
22 DOF · 41.8 cm · 344+40 项测试通过
22 个主动自由度 腿 10 + 臂 8 + 躯干 2 + 头 2
项目团队
何浩睿 · 周柏宇 · 胡晟瑞 · 王旭琪 · 张景昆
指导教师 陈妍 · 李璐
无硬件闭环演示 5/5 任务全通过 · Python 3.14 only
22 关节结构运动学拓扑 图号 ATRI-DWG-001
软件栈已跑通五项赛题闭环；样机在晋级后装配制造。

## Slide 2
00 项目概要
项目概要
A.T.R.I. 桌面自主人形智能
02 / 24
五项赛题共用一套任务系统，软件栈已经跑通
左边是要解决的痛点，中间是已经做出来的指标，右边是当前推进到哪一步。
要解决的问题
01
设备贵
教育型小型双足套件多在数千至万元级，一个班 20 台就是十万级高昂采购
02
算法散
人脸、循迹、搬运、步态散在四五套孤立工程里，缺乏统领任务的骨架
03
断网瘫
依赖云端大模型 API 的方案，比赛现场一旦网络波动或断网直接停摆
已经做出来的
22 DOF
主动关节全机统一 STS3215：腿 10 + 臂 8 + 躯干 2 + 头 2
344 项
主包 unittest 测试全通过，纯 Python 3.14 标准库零三方依赖
5/5 闭环
五项赛题无硬件闭环演示全部通过，可当场命令行秒级复现
¥2725 –3260 元
新增采购档预算（全口径 ¥3350–3950 元；差额为借用板卡电池）
推进到哪一步
● 已完成
软件栈 + 任务闭环
344 项主包测试、40 项 Webots 测试、5/5 演示全通
◐ 进行中
仿真联调与结构优化
Webots 22 关节运动学联调通过；错轴 CAD 拓扑完成，待回灌 URDF
○ 规划中
实物样机制造
晋级后启动 22 路总线舵机采购、3D 打印与真串口总线联调
本页状态
● 已完成
◐ 进行中
○ 规划中

## Slide 3
01 立项基础
立项基础
A.T.R.I. 桌面自主人形智能
03 / 24
设备贵、算法散、断网瘫：双足进课堂的三道高墙
想开一门具身智能实验课，第一道坎不是教学法，而是硬件预算与工程架构。
01 设备贵 · 无法成班开课
现状代价：商业教育双足套件单台 6000–12000 元，采购 20 台需 12–24 万元，高校实验室多只能买 1–2 台作观摩展示，学生无法人手一机独立调试。 A.T.R.I. 方案：新增采购压到 ¥2725–3260 元，全班 20 台仅约 5.5 万元，打破从「只能演示」到「成班开课」的成本鸿沟。
02 算法散 · 形成教学孤岛
现状代价：人脸、循迹、抓取各写一套 main()，相机初始化与状态管理互不相通。学生学到的是一次性孤立脚本，无法掌握系统级任务调度设计。 A.T.R.I. 方案：统一任务卡 JSON + 有限状态机 FSM + 插件式技能库。换赛题只需换配置，一套底座支撑五项赛题闭环。
03 断网瘫 · 脱机赛场失稳
现状代价：依赖云端多模态大模型或在线 TTS，赛场一旦遇到网络限速、Wi-Fi 拥堵或拔掉网线，整机感知与决策链路瞬间崩溃超时。 A.T.R.I. 方案：本地轻量级单目视觉 + 离线 Linux 多引擎 TTS + 板载状态机解算，全程 0 次网络出站，纯离线自主运行。
口径说明：新增采购预算 ¥2725–3260 元基于 BOM 明细核算，扣减已有实验设备；全口径为 ¥3350–3950 元。
本页状态
◇ 设计目标

## Slide 4
01 立项基础
立项基础
A.T.R.I. 桌面自主人形智能
04 / 24
418 mm 整机紧凑包络，22 自由度完整覆盖赛题检录
高度与体宽远低于 600×300×300 mm 上限，自由度逐项对应双足与双臂作业需求。
418 × 223 × 129 mm · 现行包络
约束项目
大赛规则上限
A.T.R.I. 现行设计值
裕量与检录口径
整机高度
≤ 600 mm
418 mm（直立站姿累加）
+182 mm（占限值 69.7%）
身体宽度
≤ 300 mm
223 mm（双肩展开与足距）
+77 mm 充足裕量
身体厚度
≤ 300 mm
129 mm（胸腔与电池包位）
+171 mm 结构紧凑
关节总数
≥ 18 DOF
22 DOF（全机统一 STS3215）
+4 DOF 满足规则
每腿关节
≥ 4 DOF
5 DOF（髋滚/髋俯仰/膝/踝俯仰/踝滚）
+1 DOF 增强横向调平
上肢+躯干
≥ 10 DOF
10 DOF（双臂 4×2 + 躯干 2）
10 = 10 精准达标（含夹爪）
供电电压
标称 ≥ 7.4 V
3S 11.1 V（3S 锂电池组直供）
+3.7 V 满足标准
检录口径特别说明
① 上肢关节计入夹爪：
双臂每侧 4 DOF（肩俯仰/肩滚转/肘俯仰/夹爪）。夹爪计入上肢自由度；若严苛裁判不计夹爪，上肢+躯干为 3×2+2=8<10，需在报名前书面确认（机械已预留躯干扩轴位）。
② 躯干 2 自由度：
trunk_roll ±10° 与 trunk_pitch ±15° 为核心动态调平轴，既提供步态补偿，又确保检录项完全合规。
参考板说明：
BOM 采用树莓派 4B 4GB（参考板，软件按通用 Linux aarch64）；软件完全面向通用 aarch64 Linux 标准库开发，不绑定特定单板。
数据来源：尺寸链基于 design/robot_model.json 与真实装配累加值，关节命名与限位与 software/atri 源码完全一致。
本页状态
● 已完成

## Slide 5
02 系统架构
系统架构
A.T.R.I. 桌面自主人形智能
05 / 24
分层架构：大脑做决策，小脑算轨迹，边界清晰解耦
大脑基于通用 Linux 板，小脑现行 Python 实现；STM32 下沉与真机串口为规划接口。
任务层
人脸识别
二维码循迹
物品搬运
体育运动
娱乐交互
赛题定义
五项赛题标准清单
● 已完成
编排层
JSON 任务卡
任务调度器
有限状态机 FSM
技能库
感知交互
单目相机采集
轻量视觉检测
麦克风唤醒
离线 Linux TTS
大脑层
通用 Linux aarch64 · Python 3.14
● 已完成
控制层
40 帧正弦步态
JSON 动作库回放
单次视觉修正
安全限位钳制
小脑层
现行 Python；STM32 为规划
◐ 进行中
执行层
22 路 STS3215 串行总线（规划真串口） / Webots 仿真电机接口
总线 / 仿真
Webots 离线 40 项已联调
○ 规划中
一次任务的 8 步执行通路：相机取帧 → 感知推理 → 任务卡匹配 → FSM 流转 → 技能执行 → 小脑解算 → 总线下发 → 传感器反馈
边界原则：大脑与小脑仅传 JSON / 角度字典；ARM 板上不跑 3D 仿真；主包标准库零三方依赖，保障跨平台绝对纯净。
本页状态
● 已完成
◐ 进行中
○ 规划中

## Slide 6
02 系统架构
系统架构
A.T.R.I. 桌面自主人形智能
06 / 24
任务有限状态机：6 状态严密流转，JSON 描述赛题
任务变成数据，调度交给引擎；非法状态跳变立即抛出 FSMError。
6 状态 FSM · 5 张真实任务卡
STANDBY
待机
ENTERING
任务进入
EXECUTING
技能执行
FEEDBACK
结果反馈
DONE
完成
ERROR
任一环节异常 → ERROR（保留完整状态历史）
# software/atri/task_cards/ 真实任务卡示例
T-01 人脸: {"skills":["face"], "params":{"face_db":"config/face_db.json", "tts":true}, "timeout_s":60}
T-02 循迹: {"skills":["qr"], "params":{"default_payload":{"action":"walk","steps":3}}, "timeout_s":60}
T-03 搬运: {"skills":["carry"], "params":{"target":"红块","distance_cm":8.0}, "timeout_s":90}
T-04 踢球: {"skills":["kick"], "params":{"threshold_cm":1.0}, "timeout_s":60}
T-05 舞蹈: {"skills":["dance"], "params":{"bars":2, "keyword":"跳舞"}, "timeout_s":60}
状态机设计核心机制
① 严格转移约束：STANDBY → ENTERING → EXECUTING → FEEDBACK → DONE，任一步异常收敛至 ERROR。
② 黑匣子追踪：history 完整记录走过的每一个状态，失败时保留诊断栈现场。
③ 零代码换任务：切换赛题只需修改传入的 JSON 文件路径，无需重新烧录或改动主程序。
规范校验：TaskCard 解析强制校验 task_id / name / skills / timeout_s，缺字段或技能未知拒绝上电运行。
本页状态
● 已完成

## Slide 7
03 软件契约
软件契约
A.T.R.I. 桌面自主人形智能
07 / 24
技能契约：根除假成功，found 严守布尔，超时只举旗
评委问「目标没找到还会不会往下做动作」——绝不会，感知失败立即阻断下发。
344 项测试 · 严守三大契约防御
契约一 · 彻底消除假阳性成功
【隐患暴露】早期感知返回字符串 "False" 时，Python `if "False":` 判为真值，引发非预期的盲目动作触发。 【契约重构】强制断言 found 必须严格为 bool 类型，传入字符串或其他非布尔类型直接抛出 ValueError 拒绝执行。 【执行原则】Fail-Fast 机制，感知后端未找到目标时，技能立即判定失败，绝不下发实体踢球或搬运关节运动。
契约二 · 线程安全超时机制
【隐患暴露】早期子线程超时直接调用 home() 强制归位，导致串口时序冲突与多线程竞争死锁风险。 【契约重构】后台定时器超时仅原子置位 abort_event 标志位；底层不强杀线程。 【安全归位】位姿复位 home() 严格收敛至主线程执行，且仅在 execute() 退出返回后调用一次，保证总线通信一致性。
契约三 · 统一上下文隔离
【设计原则】所有技能共用 SkillContext 接口，感知、小脑与语音通过上下文注入，技能间互不调用、零直接耦合。 【白名单校验】技能名注册与执行由 Brain 白名单受控管理，非法技能阻断上电。 【自动化覆盖】software/atri/tests 测试集通过 344 项断言全面验证各种边缘输入与异常流转。
工程自律：绝不靠「无论如何都返回成功」来刷演示通过率，真实成败是自动化任务系统的底线。
本页状态
● 已完成

## Slide 8
03 软件契约
软件契约
A.T.R.I. 桌面自主人形智能
08 / 24
小脑运动内核：正弦步态现算，动作库解耦，拒绝非有限值
限位在 set_angle 统一硬件钳制；NaN / Inf 坚决拒绝，不会被静默钳成限位尽头。
40 帧 / 周期 · 统一 set_angle 钳制
双足正弦步态生成器（generate_gait）
# 正弦相位插补，控制周期 20 ms（40 帧/周期）
phase = 2.0 * math.pi * t
left_amp = max(0.0, math.sin(phase))
right_amp = max(0.0, math.sin(phase + math.pi))
frame = {
"left_hip_pitch": 8.0 * left_amp * step_length_cm / 2.0,
"left_knee_pitch": 12.0 * left_amp * step_height_cm,
"left_ankle_pitch": -6.0 * left_amp,
"trunk_pitch": 1.5 * math.sin(phase),
"trunk_roll": 1.0 * math.sin(phase / 2.0),
}
动作库规范与数值安全防御
① 关键帧动作库（ActionLibrary）
动作存储为标准 JSON 文件，调姿态、调舞蹈只需改 JSON 关键帧，无需重编 Python。校验器强制匹配 22 个合法关节名。
② 全局限位钳制
所有关节角度统一在 Cerebellum.set_angle() 内执行 min/max 范围限制，子类仅需实现底层 _write_angle()，实现业务与保护物理硬隔离。
③ 严防非有限值（NaN / Inf）
遇到 NaN/Inf 时直接抛出 ValueError 拒绝下发，绝不使用 clamp 静默将其转化为限位极值，防止舵机以最大扭矩撞击机械限位。
步态成熟度声明：当前步态生成器为运动学解析帧序列，用于打通调度到总线链路；物理地面的稳定性与参数整定需在实机装配后展开。
本页状态
● 已完成

## Slide 9
03 软件契约
软件契约
A.T.R.I. 桌面自主人形智能
09 / 24
单目视觉本地运行：能检出框，特征比对未做
Q&A 坦诚承认身份库未接；幻灯片坚决不吹成「认出是谁」。
3 路本地检测 · 纯板载 OpenCV
目标类别
检测算法与原理
关键参数配置
当前输出结果
真实实现状态
人脸检测
Haar 级联分类器（本地 xml）
scaleFactor=1.1, minNeighbors=5
bbox 坐标 + 置信度
● 已实现检测框定位
特征比对
人脸特征向量与数据库匹配
config/face_db.json（2条占位）
当前回退任务卡默认姓名
○ 未实现（从未被加载）
二维码
单目透视矫正 + 解码
detectAndDecode 解析 JSON
walk / turn 结构化指令
● 已实现标准解码
网球检测
HSV 颜色空间分割 + 轮廓
绿色区间 H:35-85, S:80-255
x_cm / distance_cm / center_px
● 已实现单目几何测距
答辩核心诚信自律守则（评委重点核查项）：
① 人脸识别仅完成「检测」，未完成「识别」：OpenCV detect_face 只能输出人脸所在位置。FaceSkill 在取不到身份时回落至默认名，置信度写死 0.93。绝不宣称实现了真实人脸身份识别。
② 目标检测器缺失：物品搬运中没有通用的 detect_object，当前 perceive("object") 依赖任务卡参数兜底。通用轻量目标分类列为阶段二待办。
依赖说明：cv2 为懒加载可选依赖；自动化测试使用 fake cv2 桩模块，CI 环境无需预装巨大视觉库即可 100% 通过。
本页状态
● 已完成
○ 规划中

## Slide 10
03 软件契约
软件契约
A.T.R.I. 桌面自主人形智能
10 / 24
离线语音交互：Linux 四级引擎探测，无发声安全 Mock
覆盖开发机 macOS、部署板 Linux 及无声卡 CI 自动化环境；ATRI_TTS 环境变量可强制。
4 级动态探测 · ATRI_TTS 环境变量可强制
1. piper (神经网络TTS)
2. espeak-ng (标准引擎)
3. espeak (兼容回退)
4. spd-say (系统接口)
Linux 边缘板运行模式
【推荐配置】apt 安装 espeak-ng 即可脱机直接发声；或配置 piper 获得更高自然度的神经网络中文语音。 【环境覆盖】支持 export ATRI_TTS=espeak-ng 显式指定后端，杜绝动态嗅探带来的不确定性。
CI 与无头服务器模式
【零外部依赖】自动化测试与 CI 流水线中，若探测不到任何 TTS 引擎，自动无缝回退至 MockTTS。 【验证充分】344 项主包测试与 5/5 任务闭环在无音频设备的主机上顺利通过，文本全记录在内存中。
macOS 本地开发模式
【原生体验】开发机 macOS 自动适配系统内置 say 命令行，免去繁琐的第三方音频库编译安装配置。 【统一接口】统一抽象为 speak(text, block=True)，业务代码完全与操作系统音频驱动解耦。
边界声明：全仓当前仅有 TTS 文本朗读与语音合成接口；娱乐任务中播放音乐文件（MP3/WAV）为设计规划项，尚无播放器代码。
本页状态
● 已完成

## Slide 11
04 五项任务闭环
五项任务闭环
A.T.R.I. 桌面自主人形智能
11 / 24
任务一 人脸识别：头部 2 自由度对准，不声称认出姓名
四步链路里第一步已经跑通，头部双舵机闭环跟准检测框，TTS 播报闭环。
人脸检测 已可用
实现完成度
1/4
① 流程链
摄像头采集取帧
↓
OpenCV Haar 级联检测
↓
特征向量比对（未实现）
↓
本地 TTS 语音播报
代码基线: software/atri/atri/skills/face.py 真实闭环代码
● 已实现
○ 待开发
OpenCVPerception.detect_face() 用 Haar Cascade 返回 bbox + 置信度
头部 2 DOF（head_yaw ±90°, head_pitch ±45°）追踪人脸中心对齐
TTS 播报链路完备（Linux piper / espeak-ng / macOS say）
config/face_db.json 从未被任何业务代码加载，仅有 2 条占位向量
detect_face 不提取特征；FaceSkill 找不到人时回退任务卡默认姓名
真实人脸特征提取模型与多人员比对库列为阶段二重点攻关项
③ 考核指标 识别成功率 ≥ 90%
固定光照、距离 ≤ 1.5 m；当前实机指标待测
本页状态
◐ 进行中

## Slide 12
04 五项任务闭环
五项任务闭环
A.T.R.I. 桌面自主人形智能
12 / 24
任务二 二维码循迹：二维码本身就是一段可执行 JSON 指令
现场改路径只需更换二维码贴纸，不用重新刷机、不用重新编译代码。
{"action":"walk"} 指令内嵌
实现完成度
3/5
① 流程链
样例: software/atri/qr_samples/qr_walk_steps3.png
代码基线: software/atri/atri/skills/qr.py 与 qrgen 工具
● 已实现
○ 待开发
指令内嵌：二维码内容即 JSON，原生支持 walk（steps）与 turn（deg）
指令生成器已就绪：python3 -m atri.qrgen --action walk --steps 3
qr_samples/ 下内置 3 张真实样例（walk / turn / dance）并通过解码测试
真实 USB 摄像头环境下的现场动态透视矫正与实时取帧尚未连接实机实跑
turn 转向指令当前通过 set_pose(hip_yaw) 实现，双脚着地时需配合踩步转向
③ 考核指标 识别 ≥ 90% · 指令执行 ≥ 95%
10 组指令回放序列；当前实机指标待测
本页状态
◐ 进行中

## Slide 13
04 五项任务闭环
五项任务闭环
A.T.R.I. 桌面自主人形智能
13 / 24
任务三 物品搬运：夹爪与步数换算已就绪，缺的是一双眼睛
抓取的前提是对齐，搬运技能的状态流转已跑通，当前阶段需补齐目标检测器。
2/6 步 已实现
实现完成度
2/6
① 流程链
视觉识别目标（未实现）
↓
计算偏航角与距离
↓
步态微调对位对齐
↓
双臂夹爪协同闭合
↓
负重平移与最终释放
代码基线: software/atri/atri/skills/carry.py 搬运状态机
● 已实现
○ 待开发
夹爪开合机制与距离换算逻辑：steps = max(2, int(distance_cm / 2.0))
有限状态机调用序列 align → grasp → walk → release 在闭环演示中全通
双臂 8 自由度（含两只末端夹爪）对称闭合姿态定义完备
感知后端无通用 detect_object，ctx.perceive("object") 暂取任务卡默认值
execute_motion("align", obs) 落到默认分支，实际抓取对齐精度待实测
全仓尚无轻量通用目标分类模型，轻物（≤100 g）标定为阶段二待办
③ 考核指标 抓取成功率 ≥ 80%
轻物目标 ≤ 100 g；当前实机指标待测
本页状态
◐ 进行中

## Slide 14
04 五项任务闭环
五项任务闭环
A.T.R.I. 桌面自主人形智能
14 / 24
任务四 体育运动：检测到球后朝向伺服，当前执行单次修正
误差判据已进代码，闭环迭代律已在设计包中跑通，缺的是移植到技能层。
|x| > 1.0 cm 伺服判据
实现完成度
2/5
① 流程链
单目色彩识别球位
↓
计算横向中心偏差
↓
朝向比例伺服（单次）
↓
单腿支撑动态摆腿踢球
代码基线: software/atri/atri/skills/kick.py 踢球控制律
● 已实现
○ 待开发
伺服判据：|x| > 1.0 cm 触发位姿修正，阈值过滤有效防止机器人噪声抖动
比例控制律已实现：yaw = clamp(x / 2, -10°, +10°)，限制单步超调
踢球动作关键帧时序清晰：单腿平稳支撑，另一腿完成摆动击球
技能层目前仅为单次开环修正，多轮迭代闭环已在 design 包验证待移植
x(cm) → yaw(deg) 转换缺精确雅可比矩阵，设计相机模型下控制律偏小
转向执行依赖 hip_yaw，后续需结合小脑动态双足碎步转向
③ 考核指标 踢球成功率 ≥ 70%
球距 10–20 cm 范围；当前实机指标待测
本页状态
◐ 进行中

## Slide 15
04 五项任务闭环
五项任务闭环
A.T.R.I. 桌面自主人形智能
15 / 24
任务五 娱乐休闲：22 轴舞蹈轨迹能算，音乐文件还需要播放器
舞蹈不是播放预录视频，而是全机 22 个关节按时间轴实时插补出的连续轨迹。
22 关节 空间插补
实现完成度
2/5
① 流程链
麦克风离线唤醒
↓
关键词识别触发
↓
音频播放（待开发）
↓
22 轴协调短舞
↓
本地 TTS 互动应答
代码基线: software/atri/atri/cerebellum.py::dance() 真实插补序列
● 已实现
○ 待开发
全机 22 轴多关节舞蹈插补生成器完备（cerebellum.dance()）：
head_yaw ±20°(2π), head_pitch ±10°(4π), trunk_roll ±4° 动态防晃,
hip_pitch ∓8° 反相摆动, shoulder ∓20° 挥臂, elbow −25°±15° 弯曲
唤醒与 TTS 互动应答链路在无硬件演示中 100% 跑通
全仓目前仅有文本 TTS 播报，无 MP3/WAV 媒体音频播放器物理代码
动作节拍与真实音乐的音频时间戳硬同步有待实机联调定型
③ 考核指标 连续执行完成度 100%
本地 TTS 响应延迟 ≤ 1.0 s；实机节拍待联调
本页状态
◐ 进行中

## Slide 16
05 仿真与机械
仿真与机械
A.T.R.I. 桌面自主人形智能
16 / 24
Webots 仿真：三层判定守护绑定，零重力不是走路证明
离线 40 项控制器测试全过；映射截断或零速度必须报错，保持仿真口径诚实。
40 项测试 · 3 层判定防御
第一层 · 映射全覆盖
【规则要求】控制器映射字典必须严格对应 22 个合法关节名称。 【测试验证】测试断言覆盖每一个关节命名，映射键若发生缺失、错拼或截断，测试立即判负，防止下发遗漏。
第二层 · 节点完整绑定
【规则要求】Webots 机器人节点树中所有非空电机对象必须全部成功绑定句柄。 【异构兼容】支持 Nao 等异构平台（允许留空特定无用自由度），但在 A.T.R.I. 原生模型上坚持 22 轴 100% 绑定。
第三层 · 实质角位移验证
【规则要求】仿真步进后，至少有一个关键关节的角位移行程必须 > 1°。 【反虚假测试】若传入 --velocity 0 或舵机未实际驱动产生位移，测试立即判为失败，坚决杜绝空跑假通过。
仿真真实边界说明（正面回答评委质疑）：
① 零重力不等于真实行走：当前 webots/worlds/atri_22dof.wbt 运行于零重力环境，主要用于检验 22 轴运动学自洽与控制器时钟同步，不代表物理实机在重力下已能稳定行走 1 m。
② 测试执行命令：cd webots/tests && python3 -m unittest test_atri_controller → 全部 40 项测试在纯无头环境下稳定复现。
结论：仿真控制器与大脑小脑架构完全打通，动力学双足实机闭环列为阶段三攻关任务。
本页状态
● 已完成

## Slide 17
05 仿真与机械
仿真与机械
A.T.R.I. 桌面自主人形智能
17 / 24
髋肩错轴抽出 30–35 mm，彻底消除 19.6 mm 轴距干涉
19.6 mm 轴距塞不下两只 35 mm 舵机；转动轴心不变，机体沿自身法向抽出。
30–35 mm · 错轴抽出量
干涉物理成因与错轴拓扑
物理碰撞死锁：
骨盆与双肩交汇处轴距仅 19.6 mm，而 STS3215 舵机厚度达 35 mm。若在同一平面直连，相邻舵机机壳发生严重穿透干涉，空间上完全无法物理装配。
权威错轴方案（取自 cad/tools/fit_stagger.py）：
① 保持各关节运动学旋转轴心位置不变，仅机体沿轴向抽出； ② hip_roll（髋滚转）与 shoulder_pitch（肩俯仰）抽出 +35 mm； ③ hip_pitch（髋俯仰）抽出 +30 mm； ④ 专项设计 cluster_horn_arm 与 cluster_outrigger 转接加强支架。
口径澄清与电子件安装
严正口径纠偏（禁止混淆）：
工程图上标注的 8–12 mm 为安装端面边缘净距，严禁将其作为错轴量误改回模型！错轴量必须严格锁定为 30–35 mm。
电子件按类型精准落座：
所有板载传感器与控制器按 kind 属性对齐安装座： · 树莓派 4B 与 STM32 安装于背腔主舱； · 6 轴 IMU 紧贴机体质心轴线； · 单目摄像头与扬声器居中置于头部。
结构增重：错轴转接支架增加结构件质量约 86 g，结构总重由 CAD 1404 g 变为约 1490 g，已纳入整体力矩校核。
本页状态
● 已完成

## Slide 18
05 仿真与机械
仿真与机械
A.T.R.I. 桌面自主人形智能
18 / 24
两套质量数据各有依据，CAD 减重显著但尚未回灌 URDF
CAD 优化后结构轻量化至 1404 g，但交接包与测试基线仍锁定 URDF 1790 g，仿真按原口径。
3050 g vs 3437 g · 两层数据明晰
数据层级
结构部件质量
舵机与电气
整机总质量
工程用途与状态
提交 / URDF 口径
1790 g
1647 g
3437 g
测试套件与交接包固定口径（严格冻结）
CAD 现行拓扑
1404 g
1646 g
3050 g
结构镂空优化减重 386 g（尚未回灌 URDF）
错轴后结构预估
约 1490 g
1646 g
约 3136 g
计入错轴支架（+86 g）后的物理装配预估
质量分布明细（以 CAD 拓扑为例）：
· 22 只 STS3215 磁编总线舵机（单只 55 g）：合计 1210 g · 3S 11.1V 锂电池组：180 g · 树莓派 4B 参考主控 + 传感器组：136 g · 紧固螺栓、轴承与导线线束：约 120 g · 3D 打印主体骨架：1404 g（胸腔 320g / 骨盆 260g / 腿臂 824g）
数据回灌工作计划：
当前绝不在未测前随意覆盖提交口径。后续在 CadQuery 最终参数冻结后，将执行系统级质心与转动惯量矩阵重解算，一次性完整反哺回灌至 software/atri 及 webots 仿真模型中，消除 3437g 与 3050g 的双轨差额。
自律声明：幻灯片严禁混用两套质量，URDF 是过去的基线，CAD 是当前的物理演进，两者皆为客观事实。
本页状态
◐ 进行中

## Slide 19
05 仿真与机械
仿真与机械
A.T.R.I. 桌面自主人形智能
19 / 24
动力学扭矩主判据：连续额定 0.98 N·m，直面踝部腰部过载
严禁用 1.47 N·m 瞬态峰值粉饰过载；踝关节与腰关节需专项减重与连杆辅助。
0.98 N·m · 连续额定主判据
主判据准则：连续额定 0.98 N·m
【判据澄清】选型 STS3215，其连续额定扭矩为 0.98 N·m（来自 12V 规格标称）。 【拒绝粉饰】峰值 1.47 N·m 仅为堵转极限，用于长时间双足站立与行走极易导致电机过热烧毁。CAD 标注的「102%」因采用峰值计算，已被本轮审计废止。
踝关节负载：1.630 N·m（167%）
【计算依据】单腿支撑与迈步冲击动态系数 2.0，足底压力中心偏移 25 mm，静态推导得出踝俯仰负载高达 1.63 N·m。 【过载判定】达到连续额定的 167%，属于明确过载项，实机必须通过弹簧储能或连杆卸载。
腰关节负载：2.092 N·m（214%）
【计算依据】上身（含双臂、头部与电池板载）前倾与加速时，腰俯仰静态保持扭矩达 2.092 N·m。 【过载判定】达到连续额定的 214%，属于严重过载项，必须通过步态小步快走限制俯仰角。
工程应对措施与下一步攻关方案：
① 采购 12V 舵机搭建测试台：仓库已有规格书为 7.4V，现行 0.98 N·m 依据 12V 兄弟型号推导，晋级后将首先采购一只实物测定真实温升与持续扭矩。
② 机构优化出路：若评分细则不限速，降低动态系数（2.0 → 1.4）是零成本出路；高要求下踝部将增加拉簧被动补偿，腰部采用双舵机联动并联。
动力学底线：把过载坦率写在幻灯片上，代表团队懂真实的机器人动力学，而不是掩耳盗铃。
本页状态
◇ 设计目标

## Slide 20
05 仿真与机械
仿真与机械
A.T.R.I. 桌面自主人形智能
20 / 24
2000 mAh 支撑约 13 分钟，赛题 30 分钟需标称 ≥4.53 Ah
现选电池不满足赛题续航要求；补足电池会加重机体，扭矩与功耗面临系统级挑战。
13 min vs 30 min · 需 ≥ 4.53 Ah
整机重载功耗测算推导
整机功率消耗模型（11.1 V 供电系统）：
· 22 路舵机静态站立维持：150 mA × 22 ≈ 3.30 A · 动态行走与踢球动作峰值：腿部 10 舵机平均拉升 ≈ 2.70 A · 树莓派 4B 计算板 + 视觉图像采集：≈ 1.25 A · 整机重载持续工作平均电流：约 7.25 A
现选电池工况核算：
现选电池：2000 mAh（3S 11.1V 25C） 可用能量（按 80% 安全放电深度）：2.0 Ah × 0.8 = 1.60 Ah 实测推算续航：1.60 Ah / 7.25 A × 60 ≈ 13 分钟
赛题 30 分钟连续作业缺口
赛题硬约束与理论需求容量：
· 赛题规则要求：自主完成五项赛题连续作业 ≥ 30 min · 30 min 需耗电：7.25 A × 0.5 h = 3.625 Ah · 逆推电池标称需求：3.625 / 0.8 ≥ 4.53 Ah · 现有 2000 mAh 仅能支撑计划时长的 43%
连锁反应与权衡出路：
① 换装 4.53 Ah 电池，电池增重约 180 g，踝部扭矩过载将进一步恶化； ② 优化步态降低待机能耗，待机电流压至 1.5 A 可延长至 20 min； ③ 比赛策略：准备双组快拆电池，单场跑完即换。
诚实总结：现选 2000 mAh 电池无法支撑 30 分钟连续作业，我们不隐瞒续航短板，明确将高比能电池选型列为实装攻关项。
本页状态
○ 规划中

## Slide 21
06 验证与推进
验证与推进
A.T.R.I. 桌面自主人形智能
21 / 24
物料清单与预算：全口径与新增采购明晰区分
树莓派 4B 为 BOM 参考板，软件面向通用 Linux 编写；两套口径清清楚楚。
¥2725–3260 元新增采购 · 全口径 ¥3350–3950
组件类别
规格选型说明
数量
单价预算
小计金额
主动总线舵机
飞特 STS3215 磁编码串行总线舵机
22 只
¥90
¥1980
备用舵机
STS3215 备用舵机（含 25T 舵盘）
2 只
¥90
¥180
边缘计算板
树莓派 4B 4GB（参考板，软件按通用 Linux aarch64）
1 块
¥450
¥450（实验室已有）
下层控制板
STM32F405 最小系统板（规划）
1 块
¥50
¥50（实验室已有）
动力电源组
3S 11.1 V 锂电池组 + B3 平衡充电器
1 套
¥140
¥140
视觉与交互
USB 广角免驱摄像头 + 麦克风功放喇叭
1 套
¥90
¥90
3D 打印结构
高韧性 PETG 耗材（含 35% 损耗）
1 套
¥160
¥160
五金与线束
MF106ZZ 轴承 22 只 + 铜螺母 + 定制硅胶线
1 套
¥150
¥150
错轴定制支架
轻质铝合金定制错轴连接臂与外伸支架
1 套
¥150
¥150
全口径预算
¥3350–3950 元
涵盖全新采购所有 22+2 舵机、参考计算板、电池、充电器及全部标准件与耗材。
新增采购预算（报名单）
¥2725–3260 元
扣减高校实验室已有的计算主板与 STM32 开发板后的实际净采购支出。
BOM 纪律：本清单为实测预算设计，尚未正式下单采购；价格随市场浮动，坚决不编造虚假已采购发票。
本页状态
◇ 设计目标

## Slide 22
06 验证与推进
验证与推进
A.T.R.I. 桌面自主人形智能
22 / 24
工程质量基线：现场可跑的四条命令与测试证据
本机 Ubuntu Linux Python 3.14.7 环境已跑通；纯控制台确定性复现，拒绝伪造输出。
344 + 40 项自动化测试全部通过
1. 主包单元测试
cd software/atri && python3 -m unittest discover -s tests
✔ Ran 344 tests ... OK（覆盖 FSM、任务卡、技能安全契约、防假阳性、TTS 探测）
2. 五项赛题闭环演示
python3 run_demo.py --fast
✔ 闭环演示完成: 5/5 项赛题全部通过（人脸/二维码/搬运/踢球/舞蹈 无硬件端到端闭环）
3. Webots 控制器测试
cd webots/tests && python3 -m unittest test_atri_controller
✔ Ran 40 tests ... OK（22 关节全映射绑定、节点非空验证、>1° 行程角位移检查）
4. 世界模型生成幂等性
python3 webots/tools/generate_atri_world.py
✔ 输出世界文件 webots/worlds/atri_22dof.wbt，多次运行哈希完全一致，模型完全幂等
实事求是声明：本机环境 Python 3.14 验证通过；CadQuery 与带 GUI 的真实 Webots 3D 窗口未在本机跑，不作虚假宣称。
本页状态
● 已完成

## Slide 23
06 验证与推进
验证与推进
A.T.R.I. 桌面自主人形智能
23 / 24
还没做的，写在这里：实事求是的攻坚路线图
减重回灌、12V 扭矩实测、真实串口总线驱动与大容量电池；不把规划包装成已完成。
4 大攻关项 · 绝不隐瞒工程差距
01 质量数据真实反哺回灌 URDF
【现状问题】CAD 拓扑优化后结构压至 1404 g，但 URDF 模型仍停留在 1790 g 初始交接值。 【攻关计划】完成错轴装配定型后，通过 CadQuery 重新提取质心与转动惯量矩阵，统一写入 robot_model.json 与 URDF。
02 采购 12V 舵机实测连续扭矩
【现状问题】当前 0.98 N·m 判据来自兄弟型号标称，缺少针对 STS3215 真实温升与持续扭矩台架实测。 【攻关计划】晋级后首先采购 1 只 12V STS3215，搭建简易测功摆臂，实测连续扭矩曲线，标定真实过载安全系数。
03 真实硬件总线驱动与 STM32 下沉
【现状问题】目前运行于内存 MockServoBus 与 Webots 仿真总线，缺少物理 UART 半双工串口驱动代码。 【攻关计划】编写 SerialServoBus 驱动真实 22 路舵机总线，推进小脑正弦步态下沉至 STM32 固件中运行。
04 高比能电池选型与 30 min 续航达标
【现状问题】现有 2000 mAh 电池仅支持约 13 分钟重载作业，无法满足赛题 30 分钟连续作业要求。 【攻关计划】评估高倍率 21700 锂电方案，容量提升至 ≥4.53 Ah，并结合机体配重重新进行动态平衡校核。
态度宣言：实事求是是科技创新的第一准则。我们清楚地知道距离一台完美真机还有多远，并且已经规划好了每一步。
本页状态
○ 规划中

## Slide 24
中国国际大学生创新大赛（2026） 陕西赛区特色专项 · 人形机器人专项 · 小人形组
扎实地基构筑自主智能，随时迎接真机制造
何浩睿
机械与步态负责人
22 DOF 机构拓扑、错轴装配设计、舵机选型与正弦步态参数
周柏宇
项目统筹与集成
大赛申报材料统筹、答辩汇报组织、软硬件集成联调与验收
胡晟瑞
算法研发与感知
单目轻量视觉感知、二维码指令解析、踢球伺服控制律
王旭琪
系统架构与仿真
大脑有限状态机、JSON 任务卡规范、技能契约与 Webots 仿真
张景昆
小脑控制与总线
STM32 舵机总线驱动、IMU 姿态解算与失稳保护、串口协议设计
A.T.R.I. 桌面自主人形智能 ｜ 西安交通大学 ｜ 指导教师：陈妍 · 李璐
现行技术基线：22 DOF · 418 mm 包络 · 344+40 测试通过 · Python 3.14 only
恳请各位专家评委批评指正！